| PRZEDMIAR ROBÓT - ZADANIE NR 1 |
| --- |
| PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. Wiązownica (NR EWID. DZIAŁEK 1219; 1223) KM 0+000,00 - 0+182 |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości | Jednostka |
|  |  | Nazwa | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | PODBUDOWY | x | x |
|  | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | x | x |
| 1 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-VI KM 0+000-0+077-0+107 (3,1x77)+(3,1x30)+(2,6x8)+(2,6x10)+(2,6x80)+(2,6x15)= | m2 | 625,50 |
|  | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | x | x |
| 2 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32 grubość warstwy 7cm KM 0+000-0+077-0+107 (3,1x75)+(2,6x80)+(2,6x15)= | m2 | 479,50 |
| 3 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64 grubość warstwy 10cm KM 0+107-0+182 (3,1x77)+(3,1x30)+2,6x8)+(2,6x10)= | m2 | 378,50 |
|  | NAWIERZCHNIE | x | x |
|  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego | x | x |
| 5 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm KM 0+000-0+077-0+107 KM 0+107-0+182 (3x77)+(3x30)+(2,5x8)+(2,5x10)+(3x75)+(2,5x80)+(2,5x15)= | m2 | 828,50 |
|  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x |
|  | Ścinanie i uzupełnianie poboczy | x | x |
| 6 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm 300*2*0,25= | m2 | 150,00 |
| 7 | Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm 300*2*0,25*30%= | m2 | 45,00 |

| PRZEDMIAR ROBÓT - ZADANIE NR 2 |
| --- |
| PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. Wiązownica (NR EWID. DZIAŁEK 965; 963) KM 0+000,00 - 0+261,00 |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości | Jednostka |
|  |  | Nazwa | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | PODBUDOWY | x | x |
|  | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | x | x |
| 1 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32 grubość warstwy 5 cm (3,1x102) + (3,6x24) + (3,1x135) + (3,1x24) + 60 = | m2 | 954,63 |
|  | NAWIERZCHNIE | x | x |
|  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego | x | x |
| 2 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm (3x102) + (3,5x24) + (3x135) + (3x24) + 60 = | m2 | 927,00 |
|  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x |
|  | Ścinanie i uzupełnianie poboczy | x | x |
| 3 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 285*2*0,25= | m2 | 142,50 |

| PRZEDMIAR ROBÓT - ZADANIE NR 3 |
| --- |
| PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. Wiązownica (NR EWID. DZIAŁEK 1219; 1203) KM 0+000,00 - 0+156,00 |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości | Jednostka |
|  |  | Nazwa | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | PODBUDOWY | x | x |
|  | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | x | x |
| 1 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32 grubość warstwy 5 cm (3,1x95) + (2,6x61) + 16= | m2 | 469,10 |
|  | NAWIERZCHNIE | x | x |
|  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego | x | x |
| 2 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm (3x95) + (2,5x61) + 16= | m2 | 453,50 |
|  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x |
|  | Ścinanie i uzupełnianie poboczy | x | x |
| 3 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 156*2*0,25= | m2 | 78,00 |

| PRZEDMIAR ROBÓT - ZADANIE NR 4 |
| --- |
| PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. Szówsko (boczna ul. Parkowej) (NR EWID. DZIAŁEK 723) KM 0+000,00 - 0+091,00 |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości | Jednostka |
|  |  | Nazwa | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | PODBUDOWY | x | x |
|  | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | x | x |
| 1 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32 grubość warstwy 7 cm (3,1x91) + 8= | m2 | 290,00 |
|  | NAWIERZCHNIE | x | x |
|  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego | x | x |
| 2 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm (3,0x91) + 8= | m2 | 281,00 |
|  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x |
|  | Ścinanie i uzupełnianie poboczy | x | x |
| 3 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 91*2*0,25= | m2 | 45,50 |

| PRZEDMIAR ROBÓT - ZADANIE NR 5 |
| --- |
| PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. Szówsko (boczna ul. Sanowej) - łącznik (NR EWID. DZIAŁEK 421) |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości | Jednostka |
|  |  | Nazwa | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | PODBUDOWY | x | x |
|  | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | x | x |
| 1 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczaniem podłoża w gruntach kat. I-VI (2,6x37) + (2,6x18) + (3,1x20) = | m2 | 205,00 |
|  | PODBUDOWY | x | x |
|  | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | x | x |
| 2 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64, grubość warstwy 10 cm (2,6x37) + (2,6x18) + (3,1x20) = | m2 | 205,00 |
|  | NAWIERZCHNIE | x | x |
|  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego | x | x |
| 3 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm (2,5x37) + (2,5x18) + (3x20) = | m2 | 197,50 |
|  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x |
|  | Ścinanie i uzupełnianie poboczy | x | x |
| 4 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm 75*2*0,25= | m2 | 37,50 |

| PRZEDMIAR ROBÓT - ZADANIE NR 6 |
| --- |
| PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. Szówsko, ul. Sanowa (NR EWID. DZIAŁEK 653) KM 0+000,00 - 0+653 |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości | Jednostka |
|  |  | Nazwa | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | PODBUDOWY | x | x |
|  | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | x | x |
| 1 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-VI KM 0+355 - 0+653 (3,1x175)+(3,1x123)= | m2 | 923,80 |
|  | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | x | x |
| 2 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32 grubość warstwy 7cm KM 0+000 - 0+030 i KM 0+030-0+155 (4,1x30)+(3,6x125)+20= | m2 | 593,00 |
| 3 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64 grubość warstwy 10cm KM 0+155 - 0+355 i KM 0+530-0+653 (3,6x200)+(3,1x123)= | m2 | 1 101,30 |
| 4 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64 grubość warstwy 15cm KM 0+355 - 0+530 (3,1x175)= | m2 | 542,50 |
|  | NAWIERZCHNIE | x | x |
|  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego | x | x |
| 5 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm KM 0+000 - 0+030 i KM 0+030-0+355 i KM 0+355 - 0+653 (4x30)+(3,5x325)+(3x298)+20= | m2 | 2 171,50 |
|  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x |
|  | Ścinanie i uzupełnianie poboczy | x | x |
| 6 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm 653*2*0,25= | m2 | 326,50 |
| 7 | Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm 653*2*0,25*30%= | m2 | 98,00 |

| PRZEDMIAR ROBÓT - ZADANIE NR 7 |
| --- |
| PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. Szówsko (za cmentarzem) (NR EWID. DZIAŁEK 1016) KM 0+000,00 - 0+168,00 |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości | Jednostka |
|  |  | Nazwa | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | PODBUDOWY | x | x |
|  | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | x | x |
| 1 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32 grubość warstwy 7 cm KM (0+00 - 0+073 i KM 0+073 - 0+168 (4,1x73)+(3,1x95)+30+ 8= | m2 | 631,80 |
|  | NAWIERZCHNIE | x | x |
|  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego | x | x |
| 2 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm KM (0+00 - 0+073 i KM 0+073 - 0+168 (4,0x73)+(3,0x95)+30+ 8= | m2 | 615,00 |
|  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x |
|  | Ścinanie i uzupełnianie poboczy | x | x |
| 3 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 168*2*0,25= | m2 | 84,00 |

| PRZEDMIAR ROBÓT - ZADANIE NR 8 |
| --- |
| PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. Szówsko, Parkin - (NR EWID. DZIAŁEK 1019/1) |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości | Jednostka |
|  |  | Nazwa | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | PODBUDOWY | x | x |
|  | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | x | x |
| 1 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-VI (12,1x136)+20+30= | m2 | 1 695,60 |
|  | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | x | x |
| 3 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64 grubość warstwy 12cm (12,1x136)+30+20= | m2 | 1 695,00 |
|  | NAWIERZCHNIE | x | x |
|  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego | x | x |
| 5 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm (12,0x136)+30+20= | m2 | 1 682,00 |
|  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x |
|  | Ścinanie i uzupełnianie poboczy | x | x |
| 6 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm 136*2*0,25= | m2 | 68,00 |
| 7 | Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm 136*2*0,25*50%= | m2 | 34,00 |

| PRZEDMIAR ROBÓT - ZADANIE NR 9 |
| --- |
| PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. Szówsko, Parkin - ul. Sportowa (NR EWID. DZIAŁEK 957) |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości | Jednostka |
|  |  | Nazwa | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | PODBUDOWY | x | x |
|  | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | x | x |
| 3 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32 grubość warstwy 5cm (4x27)= | m2 | 108,00 |
|  | NAWIERZCHNIE | x | x |
|  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego | x | x |
| 5 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm (4x27)= | m2 | 108,00 |

| PRZEDMIAR ROBÓT - ZADANIE NR 10 |
| --- |
| PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. Ryszkowa Wola, /teren szkoły/ (NR EWID. DZIAŁEK 238/9) |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości | Jednostka |
|  |  | Nazwa | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | PODBUDOWY | x | x |
|  | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | x | x |
| 1 | Regulacja pionowa studzienek urzadzeń podziemnych -studnie kanalizacyjne | szt. | 4,00 |
|  | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | x | x |
| 1 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-VI (5x9)+(2,6x111)+(4,6x36)= | m2 | 499,20 |
|  | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | x | x |
| 3 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64 grubość warstwy 10cm (5x9)+(2,6x111)+(4,6x36)= | m2 | 499,20 |
|  | NAWIERZCHNIE | x | x |
|  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego | x | x |
| 5 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm (5x9)+(2,5x111)+(4,5x36)= | m2 | 484,50 |
|  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x |
|  | Ścinanie i uzupełnianie poboczy | x | x |
| 6 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm 111*2*0,25= | m2 | 55,50 |
| 7 | Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm 111*2*0,25*50%= | m2 | 27.75 |

| PRZEDMIAR ROBÓT - ZADANIE NR 11 |
| --- |
| PRZEBUDOWA DROGI W M. Zapałów, Parking |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości | Jednostka |
|  |  | Nazwa | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | PODBUDOWY | x | x |
|  | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | x | x |
| 3 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64 grubość warstwy 10cm (4x27)= | m2 | 108,00 |
|  | NAWIERZCHNIE | x | x |
|  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego | x | x |
| 5 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm (4x27)= | m2 | 108,00 |

| PRZEDMIAR ROBÓT - ZADANIE NR 12 |
| --- |
| PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. Zapałów, Parkin - (NR EWID. DZIAŁEK 1217 ) |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości | Jednostka |
|  |  | Nazwa | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | PODBUDOWY | x | x |
|  | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | x | x |
| 1 | Regulacja pionowa studzienek urzadzeń podziemnych -studnia techniczna | szt. | 1,00 |
| 1 | Regulacja pionowa studzienek urzadzeń podziemnych -studnia kanalizacyjna | szt. | 1,00 |
| 1 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-VI (9x8)+(23x21)= | m2 | 555,00 |
|  | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | x | x |
| 3 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64 grubość warstwy 10cm (9x8)+(23x21)= | m2 | 555,00 |
|  | NAWIERZCHNIE | x | x |
|  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego | x | x |
| 5 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm (9x8)+(23x21)= | m2 | 555,00 |
|  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x |
|  | Ścinanie i uzupełnianie poboczy | x | x |
| 6 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm 208*0,25= | m2 | 52,00 |
| 7 | Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm 208*0,25*30%= | m2 | 16,60 |

| PRZEDMIAR ROBÓT - ZADANIE NR 13 |
| --- |
| PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M.Zapałów (osiedle) (NR EWID. DZIAŁEK 1216/3) KM 0+000,00 - 0+155,00 |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości | Jednostka |
|  |  | Nazwa | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | PODBUDOWY | x | x |
|  | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | x | x |
| 1 | Oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej mechanicznie istniejacej nawierzchni km 0+004 ÷ 0+155 (3x155)+16= | m2 | 481,00 |
| 2 | Skropienie istniejacej nawierzchni emulsją w ilości 0,6 kg/m2 km 0+00 ÷ 0+155 (3x155)+16= | m3 | 481,00 |
|  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego | x | x |
| 2 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm KM (0+00 - 0+155 (3x155)+16= | m2 | 481,00 |
|  | #ADR! | x | x |
|  | Ścinanie i uzupełnianie poboczy | x | x |
| 3 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 155*0,25= | m2 | 38,75 |

| PRZEDMIAR ROBÓT - ZADANIE NR 14 |
| --- |
| PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. Radawa (Kliszówka) KM 0+000,00 - 0+380,00 |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości | Jednostka |
|  |  | Nazwa | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | #ADR! | x | x |
|  | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | x | x |
| 1 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-VI (3,1x380)+16= | m2 | 1 194,00 |
|  | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | x | x |
| 1 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 grubość warstwy 10 cm (3,1x380)+16= | m2 | 1 194,00 |
|  | #ADR! | x | x |
|  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego | x | x |
| 2 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm (3 x 380)+16= | m2 | 1 156,00 |
|  | #ADR! | x | x |
|  | Ścinanie i uzupełnianie poboczy | x | x |
| 3 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 380*2*0,25= | m2 | 190,00 |

| PRZEDMIAR ROBÓT - ZADANIE NR 15 |
| --- |
| PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M.Radawa (GOWiR) (NR EWID. DZIAŁEK 604; 605/2) KM 0+000,00 - 0+477,00 |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości | Jednostka |
|  |  | Nazwa | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | CHODNIKI | x | x |
|  | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | x | x |
| 1 | Wykonanie rowka 20x20 pod obrzeża w gruncie I-iV kat KM 0+000 - 0+063 | m2 | 65,00 |
| 1 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża z betonu B-10 KM 0+000 - 0+063 | m2 | 65,00 |
| 1 | Ustawienie obrzeży trawnikowych 10x30 wtopionych KM 0+000 - 0+063 | m2 | 65,00 |
|  | PODBUDOWY | x | x |
|  | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | x | x |
| 2 | Koryta wykonanie na poszerzeniach jezdni, głębokość koryta 10 cm | m2 | 31,50 |
| 5 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32 grubość warstwy 10 cm | m2 | 31,50 |
|  | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | x | x |
| 3 | Oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej mechanicznie istniejącej nawierzchni km 0+000 ÷ 0+063 km 0+063 - 0+308 (4x63)+(2,5x245)+28= | m2 | 892,50 |
| 4 | Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją w ilości 0,6 kg/m2 km 0+000 ÷ 0+063 km 0+063 - 0+308 (4,5x63)+(2,5x245)+28= | m3 | 924,00 |
|  | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | x | x |
| 5 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32 grubość warstwy 5 cm KM 0+308 - 0+477 (2,6x169) = | m2 | 439,40 |
|  | Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno bit. | x | x |
| 6 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym BA 0/12 śr gr. 2 cm KM 0+000-0+063 KM 0+258 - 0+308 (4,5X63)+(2,5X50)+28= | t | 2,20 |
|  | NAWIERZCHNIE | x | x |
|  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego | x | x |
| 7 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm KM 0+000 - 0+063 KM 0+063 - 0+477 (4,5x63)+(2,5x414)+28= | m2 | 1 346,50 |
|  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x |
|  | Ścinanie i uzupełnianie poboczy | x | x |
| 8 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm KM 0+063 - 0+477 414x2x0,25= | m2 | 207,00 |

| PRZEDMIAR ROBÓT - ZADANIE NR 16 |
| --- |
| PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. Piwoda (NR EWID. DZIAŁEK 965; 963) KM 1+317,00 - 1+997,00 |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości | Jednostka |
|  |  | Nazwa | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | PODBUDOWY | x | x |
|  | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | x | x |
| 1 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32 grubość warstwy 5 cm KM 1+317 - 1+997 3,6x680 = | m2 | 2 448,00 |
|  | NAWIERZCHNIE | x | x |
|  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego | x | x |
| 2 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm KM 1+317 - 1+997 3,5x680 = | m2 | 2 380,00 |
|  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x |
|  | Ścinanie i uzupełnianie poboczy | x | x |
| 3 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 680*2*0,25= | m2 | 340,00 |

| PRZEDMIAR ROBÓT - ZADANIE NR 17 |
| --- |
| PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. Radawa DZ. Nr 153 KM 0+000,00 - 0+360,00 |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości | Jednostka |
|  |  | Nazwa | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | #ADR! | x | x |
|  | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | x | x |
| 1 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-VI (3,1x360)+16= | m2 | 1 132,00 |
|  | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | x | x |
| 1 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 grubość warstwy 10 cm (3,1x360)+16= | m2 | 1 132,00 |
|  | #ADR! | x | x |
|  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego | x | x |
| 2 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm (3 x 360)+16= | m2 | 1 096,00 |
|  | #ADR! | x | x |
|  | Ścinanie i uzupełnianie poboczy | x | x |
| 3 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 360*2*0,25= | m2 | 180,00 |

| PRZEDMIAR ROBÓT - ZADANIE NR 18 |
| --- |
| PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. Nielepkowice Nr ewid. Gr 370 KM 0+000,00 - 0+285,00 |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości | Jednostka |
|  |  | Nazwa | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | #ADR! | x | x |
|  | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | x | x |
| 1 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-VI (3,1x285)+(3,1x20)+16+16= | m2 | 977,50 |
|  | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | x | x |
| 1 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 grubość warstwy 12 cm (3,1x285)+(3,1x20)+16+16= | m2 | 977,50 |
|  | #ADR! | x | x |
|  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego | x | x |
| 2 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm (3 x 285)+(3x20)+16+16= | m2 | 947,00 |
|  | #ADR! | x | x |
|  | Ścinanie i uzupełnianie poboczy | x | x |
| 3 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 305*2*0,25= | m2 | 152,50 |

| PRZEDMIAR ROBÓT - ZADANIE NR 19 |
| --- |
| PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. Manasterz (NR EWID. DZIAŁEK 494) KM 0+000,00 - 0+240,00 |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości | Jednostka |
|  |  | Nazwa | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | PODBUDOWY | x | x |
|  | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | x | x |
| 3 | Oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej mechanicznie istniejącej nawierzchni km KM 0+000 - 0+240 (3x240)+16 = | m2 | 736,00 |
| 4 | Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją w ilości 0,6 kg/m2 KM 0+000 - 0+240 (3x240)+16 = | m3 | 736,00 |
|  | Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno bit. | x | x |
| 6 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym BA 0/12 śr gr. 2 cm KM 0+000 - 0+240 (3x240)+16 = | t | 4,00 |
|  | NAWIERZCHNIE | x | x |
|  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego | x | x |
| 2 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm KM 0+000 - 0+240 (3x240)+16 = | m2 | 736,00 |
|  | #ADR! | x | x |
|  | Ścinanie i uzupełnianie poboczy | x | x |
| 3 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 240*2*0,25= | m2 | 120,00 |

| PRZEDMIAR ROBÓT - ZADANIE NR 20 |
| --- |
| PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. Nielepkowice Nr ewid. Gr 206 KM 0+000,00 - 0+130,00 |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości | Jednostka |
|  |  | Nazwa | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | #ADR! | x | x |
|  | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | x | x |
| 1 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-VI KM 0+000 - 0+130 (4,1x8)+(3,1x130)+16= | m2 | 451,80 |
|  | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | x | x |
| 1 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 grubość warstwy 12 cm KM 0+000 - 0+130 (4,1x8)+(3,1x130)+16= | m2 | 451,80 |
|  | #ADR! | x | x |
|  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego | x | x |
| 2 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm KM 0+000 - 0+130 (4x8)+(3x130)+16= | m2 | 438,00 |
|  | #ADR! | x | x |
|  | Ścinanie i uzupełnianie poboczy | x | x |
| 3 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 140*2*0,25= | m2 | 70,00 |