Znak: IZ.271.7.2015						Wiązownica,   10.03.2015 r.

Otrzymują Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania:

Przebudowa dróg gminnych na terenie  Gminy Wiązownica.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) zamawiający dokonuje modyfikacji  zakresu przedmiotu zamówienia w sposób następujący:

- Zamawiający dokonuje korekty opisu przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 5  dot. przebudowy drogi gminnej w miejscowości Cetula dz. nr ewid.  228 i 593 w sposób następujący:

- W opisie przedmiotu zamówienia było:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cetula,  nr  ew. dz. 228, 593  (Stadion)

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64, grubość warstwy 15 cm.

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4cm.

- ustawienie krawężnika drogowego na ławie betonowej,

- podwyższenie istniejącej studni betonowej,

- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.

- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

W opisie przedmiotu zamówienia winno być:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cetula,  nr  ew. dz. 228, 593  (Stadion)

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64, grubość warstwy 10 cm.

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4cm.

- ustawienie krawężnika drogowego na ławie betonowej,

- podwyższenie istniejącej studni betonowej,

- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.

- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

Równocześnie ze zmianą technologii wykonania przebudowy drogi, zmianie  (wydłużeniu)

uległ również odcinek drogi  przeznaczonej do przebudowy.

W związku z tym zamawiający dokonał również korekty przedmiaru robót, który został

zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego jako odrębny plik.

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami SIWZ Zamawiający informuje, że w celu

zachowania uczciwej konkurencji, jawności postępowania oraz umożliwienia wykonawcom do zapoznania się z  wprowadzonymi  uzupełnieniami do dokumentacji przetargowej oraz uwzględnienia w przygotowywanych ofertach, zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 17.03.2015 r. do godz. 09:00

Wójt Gminy Wiązownica

Marian Jerzy Ryznar

Otrzymują :

1.Adresat

2.BIP Urzędu Gminy Wiązownica

3. Tablica ogłoszeń urzędu

4.a/a

# Text boxes

U r z ą d   G m i n y   W i ą z o w n i c a

37-522   W i ą z o w n i c a

tel.( 16) 622 36 31,   622 36 32

NIP  792-10-75-108   REGON 000551674

e-mail: sekretariat@wiazownica.com       www.wiazownica.com