Znak: IZ.271.9.2015						Wiązownica,   31.03.2015 r.

Otrzymują Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania

inwestycyjnego pn: Budowa  budynku sali  gimnastycznej wraz z łącznikiem przy

budynku szkoły podstawowej  w  miejscowości Mołodycz  – etap II roboty

wykończeniowe.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) w związku ze złożonymi na piśmie  pytaniami dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

W opisie przedmiotu zamówienia SIWZ w zakres robót wchodzi wykonanie kotłowni gazowej wraz z instalacją solarną. W zamieszczonych załącznikach brak jest przedmiaru dotyczącego tych robót. Czy wykonanie kotłowni gazowej wraz z instalacją solarną wchodzi w zakres zamówienia?. Jeżeli tak prosimy o załączenie przedmiaru dotyczącego tego zakresu.

Odpowiedź:

Tak, przebudowa kotłowni raz z instalacją solarną wchodzi w zakres robót.

W nawiązaniu do powyższego  zamawiający zamieszcza  dodatkowe opracowania:

- projekt przebudowy kotłowni gazowej,

- schemat technologiczno – montażowy,

- rzut poziomy kotłowni,

- zagospodarowanie działki – kolektory słoneczne,

- przedmiar robót,

Pytanie nr 2

Pozycja 9.11 przedmiaru robót budowlanych. Podłoga systemowa z wykładziny sportowej ułożonej na 2 warstwach płyty wiórowej wilgocioodpornej gr. 12 mm oraz podwójnym ruszcie z desek (legarów) 2x19x90 mm wraz z malowaniem linii. Prosimy o uszczegółowienie w/w pozycji poprzez podanie parametrów technicznych jakie ma spełniać podłoga sportowa.

Odpowiedź:

Wymaga się aby systemowa podłoga sportowa spełniała wymagania dla podłóg sportowych według  norm: DIN 18 032 – 2, tj. :

- redukcja siły - KA [%]				:	min. 53%

- odkształcenia standardowe – StV [mm]		: 	min. 2,3 mm

- odbicie piłki - BR [%]				:	min. 90%

- współczynnik poślizgu – GV			:	min.0,4 – max. 0,6

Pytanie nr 3

W materiałach zamieszczonych na stronie Zamawiającego brak jest opisu technicznego do projektu budowlanego w plikach znajduje się jedynie część rysunkowa projektu. Prosimy o dołączenie opisu technicznego do projektu budowlanego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że opis techniczny robót budowlanych w projekcie budowlanym nie opisuje technologii wykonania robót budowlanych. Szczegółowy opis robót budowlanych poszczególnych elementów robót budowlanych znajduje się w STWiORB, która została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

Dodatkowo, ponownie zamieszcza się rys. techniczne  br. elektrycznej, ze względu na nieczytelność zamieszczonych wcześniej plików.

W związku z wprowadzonymi uzupełnieniami przedmiotu zamówienia Zamawiający informuje, że w celu zachowania uczciwej konkurencji, jawności postępowania oraz umożliwienia wykonawcom do zapoznania się z  wprowadzonymi  uzupełnieniami do dokumentacji przetargowej oraz uwzględnienia w przygotowywanych ofertach, zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 14.04.2015 r. do godz. 09:00.

Wójt Gminy Wiązownica

Marian Jerzy Ryznar

Otrzymują :

1.Adresat

2.BIP Urzędu Gminy Wiązownica

3.Tablica ogłoszeń urzędu

4.a/a

# Text boxes

U r z ą d   G m i n y   W i ą z o w n i c a

37-522   W i ą z o w n i c a

tel.( 16) 622 36 31,   622 36 32

NIP  792-10-75-108   REGON 000551674

e-mail: sekretariat@wiazownica.com       www.wiazownica.com