Znak: IZ.271.11.2016						Wiązownica,   06.07.2016 r.

Otrzymują Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn: ” Rozbudowa i nadbudowa  budynku SUW Piwoda – etap III – Nadbudowa dachu na budynku SUW”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2015 r. poz. 2164) zamawiający dokonuje modyfikacji  treści siwz w sposób następujący:

- W rozdziale III – Opis przedmiotu zamówienia, w pkt. 1 i 2 wprowadza się  następujące  korekty i uzupełnienia:

Opis przedmiotu zamówienia przed zmianą:

1.      Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na  nadbudowie ,   dachu nad budynkiem SUW Piwoda. W chwili obecnej budynek posiada strop płaski  wykonany z płyt prefabrykowanych gr. 8-10 cm. docieplony  płytami „suprema”, wylewką i izolacją z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku.

Przewiduje się nadbudowę ścian zewnętrznych o gr. 19 cm z pustaków ceramicznych zakończone wieńcem żelbetowym gr. 20 zm. wylewanym  z betonu B 20, zbrojonym stalą zbrojeniową wg. rysunku technicznego. Istniejący stop należy ocieplić dodatkowo warstwą wełny mineralnej gr. 12 cm.  i  zakończyć wylewką cementową gr. 3 cm.

Istniejąca stolarka okienna zostanie zdemontowana i wymieniona na  nowe okna z profili PCV

Dachu dwuspadowy o konstrukcji płatwiowo – kleszczowej  pokryty blachą trapezową powlekaną wraz z orynnowaniem – rynny i rury spustowe z PCV i obróbkami blacharskimi z blachy powlekanej płaskiej. Całą konstrukcję drewnianą dachu zabezpieczyć należy przed ogniem i korozją biologiczną, stosując odpowiednie do tego celu impregnaty ochronne.

Istniejące kominy należy wynieść ponad  połać dachu i zakończyć czapkami  z betonu.

2.      Zakres robót obejmuje:

- ściany murowe gr. 19 cm.,

- trzony wentylacyjne ( wyniesienie ponad dach)

- wieńce i podciągi,

- izolacja pozioma stropu z folii poliuretanowej- podposadzkowa,

- izolacja stropu z wełny mineralnej M15 gr. 12 cm,

- wylewka z zaprawy cementowej zatarta na gładko o gr. 30 mm.

- konstrukcja dachu drewniana płatwiowo – kleszczowa,

- pokrycie dachu z blachy powlekanej trapezowej T-14,

- stolarka okienna z PCV,

- obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne,

zastępuje się opisem przedmiotu zamówienia  o treści po zmianie:

1.      Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na  nadbudowie,   dachu nad budynkiem SUW Piwoda. W chwili obecnej budynek posiada strop płaski  wykonany z płyt prefabrykowanych gr. 8-10 cm. docieplony  płytami „suprema”, wylewką i izolacją z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku.

Przewiduje się nadbudowę ścian zewnętrznych o gr. 19 cm z pustaków ceramicznych zakończone wieńcem żelbetowym gr. 20 zm. wylewanym  z betonu B 20, zbrojonym stalą zbrojeniową wg. rysunku technicznego. Istniejący stop należy ocieplić dodatkowo warstwą wełny mineralnej gr. 12 cm.  i  zakończyć wylewką cementową gr. 3 cm. Istniejąca stolarka okienna zostanie zdemontowana i wymieniona na  nowe okna z profili PCV

Dachu dwuspadowy o konstrukcji płatwiowo – kleszczowej  pokryty blachą trapezową powlekaną wraz z orynnowaniem – rynny i rury spustowe z PCV i obróbkami blacharskimi z blachy powlekanej płaskiej. Całą konstrukcję drewnianą dachu zabezpieczyć należy przed ogniem i korozją biologiczną, stosując odpowiednie do tego celu impregnaty ochronne.

Istniejące kominy należy wynieść ponad  połać dachu i zakończyć czapkami  z betonu.

Na  budynku wykonać instalację odgromową z drutu FeZn fi 8, a zwody pionowe połączyć z uziomem otokowym z  drutu FeZn 20x4.

2.      Zakres robót obejmuje:

- ściany murowe gr. 19 cm.,

- trzony wentylacyjne ( wyniesienie ponad dach)

- wieńce i podciągi,

- izolacja pozioma stropu z folii poliuretanowej- podposadzkowa,

- izolacja stropu z wełny mineralnej M15 gr. 12 cm,

- wylewka z zaprawy cementowej zatarta na gładko o gr. 30 mm.

- konstrukcja dachu drewniana płatwiowo – kleszczowa,

- pokrycie dachu z blachy powlekanej trapezowej T-14,

- stolarka okienna z PCV,

- obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne,

- instalacja odgromowa,

2.  W związku z wymienionymi  w pkt. 1  modyfikacjami zakresu zamówienia, zamawiający

informuje, że  koniecznym jest  uzupełnienie przedmiaru robót  o roboty  związane z

wykonaniem instalacji odgromowej na budynku , tj.:

-  montaż wsporników naciągowych ze złączką  przelotową na ścianach,

- montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej z bednarki,

- montaż uziomu powierzchniowego w wykopie,

- montaż złączy do rynny,

- montaż złączy kontrolnych,

- montaż zwodów poziomych nienaprężonych,

Szczegółowy zakres robót związanych z wykonaniem instalacji odgromowej  określony

został w dokumentacji projektowej – Plan instalacji odgromowej SUW , oraz pomocniczo w

załączonym przedmiarze robót.

W związku z tym, że  modyfikacja  treści siwz  prowadzi do zmiany zakresu zamówienia,

w celu zachowania uczciwej konkurencji, jawności postępowania oraz umożliwienia wykonawcom  zapoznania się z wprowadzonymi  uzupełnieniami i wyjaśnieniami do dokumentacji przetargowej oraz uwzględnienia w przygotowywanych ofertach, zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 15.07.2016 r. do godz. 09:00.

W wyniku wprowadzonych modyfikacji, zmianie ulegają również zapisy rozdziału XIII pkt. 1 w sposób następujący:

W rozdziale  XIII pkt. 1 było:

- Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu (kopercie) zaadresowanym i opisanym:

Adresat: Gmina Wiązownica

37-522 Wiązownica 208

OFERTA – na znak sprawy: IZ.271.11.2016

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.

11.07.2016 r. do godz. 09:30

po zmianie w rozdziale  XIII pkt. 1 jest:

- Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu (kopercie) zaadresowanym i opisanym:

Adresat: Gmina Wiązownica

37-522 Wiązownica 208

OFERTA – na znak sprawy: IZ.271.11.2016

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.

15.07.2015 r. do godz. 09:30

W rozdziale XIV pkt. 1 i 3 było:

- Oferty należy składać w siedzibie  Zamawiającego

Urząd Gminy Wiązownica, 37-522 Wiązownica

Pokój nr 22 I p. (Sekretariat)

do dnia  11.07.2016 r. do godz. 09:00

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego

Pokój nr 25 I p. (Sala narad)

do dnia 11.07.2016 o godz. 09:30

po zmianie w rozdziale  XIV pkt. 1 i 3 jest:

- Oferty należy składać w siedzibie  Zamawiającego

Urząd Gminy Wiązownica, 37-522 Wiązownica

Pokój nr 22 I p. (Sekretariat)

do dnia  15.07.2016 r. do godz. 09:00

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego

Pokój nr 25 I p. (Sala narad)

do dnia 15.07.2016 o godz. 09:30

Wszystkie wprowadzone zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić w przygotowywanej ofercie.

Wójt Gminy Wiązownica

Marian Jerzy Ryznar

Otrzymują :

1.Adresat

2.BIP Urzędu Gminy Wiązownica

3. Tablica ogłoszeń urzędu

4. a/a

# Text boxes

U r z ą d   G m i n y   W i ą z o w n i c a

37-522   W i ą z o w n i c a

tel.( 16) 622 36 31,   622 36 32

NIP  792-10-75-108   REGON 000551674

e-mail: sekretariat@wiazownica.com       www.wiazownica.com