Część nr 3

Budowa  placów zabaw w miejscowościach: Nielepkowice, Mołodycz – Grobla oraz Zapałów

1. Dostawa i montaż  urządzeń – plac zabaw Zapałów:

- zestaw sprawnościowy – 1 szt.;

- zestaw zabawowy – 1 szt;

- huśtawka wahadłowa ramienna – 1 szt;

- huśtawka wagowa  - 1 szt;

- karuzela tarczowa – 1 szt;

- bujak konik – 1 szt;

- ławka parkowa z oparciem – 1 szt;

- kosz na śmieci – 1 szt;

- tablica regulaminowa – 1 szt;

2. Dostawa i montaż urządzeń – plac zabaw  Mołodycz – Grobla:

- zestaw zabawowy – 1 szt.;

- panel edukacyjny – 1 szt;

- panel edukacyjny kółko i krzyżyk – 1 szt;

- huśtawka wagowa– 1 szt;

- karuzela tarczowa – 1 szt;

- bujak konik – 1 szt;

- bujak lew – 1 szt;

- ławka parkowa z oparciem – 1 szt;

- kosz na śmieci – 1 szt;

- tablica regulaminowa – 1 szt;

5.1.3 dostawa i montaż urządzeń – plac zabaw Nielepkowice:

- zestaw zabawowy – 1 szt.;

- huśtawka wagowa – 1 szt;

- bujak czteroosobowy – 1 szt;

- bujak konik – 1 szt;

3. Urządzenia muszą spełniać poniżej wskazane parametry:

Miejscowość Zapałów:

- Zestaw sprawnościowy powinien spełniać niżej wymienione wymagania:

a) musi składać się z minimum jednej mini wieży ze ślizgiem pojedynczym prostym i schodkami, drabinki poziomej, grzybków wiszących, linaria typu siatka, kołyski balansującej. Kołyska balansująca wykonana z dwóch sprężyn do których przymocowana jest konstrukcja z siedziskiem do kołysania się zarówno w pozycji siedzącej jak i stojącej.

b) elementy nośne zestawu jak słupy, barierki ze stali potrójnie zabezpieczonej 	antykorozyjnie.

c) podest stalowy cynkowany ogniowo i malowany proszkowo pokryty płytą antypoślizgową.

Zjeżdżalnia z panelami i grzybki wykonane z rotacyjnego tworzywa LLDPE barwionego w pełnej masie, co daje dużą odporność na warunki atmosferyczne oraz promienie UV, linaria typu siatka wykonane z wytrzymałej, grubo plecionej liny minimum Ø16 mm.

d) słupy zakończone zaślepkami z tworzywa.

e) elementy łączące tj. śruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej.

Dane techniczne

a) minimalne wymiary: 7,15x 7,23m

b) strefa bezpieczeństwa: 10,78 x 10,49 m

c) wysokość swobodnego upadku: 1,80m

d) minimalna wysokość zestawu: 2,10m

e) urządzenie kotwione w gruncie za pomocą betonu wylewanego.

f) Słupy o średnicy minimum Ø114 mm i rozstawie osiowym 115 cm.

- Zestaw zabawowy powinien spełniać niżej wymienione wymagania:

a) musi składać się z minimum czerech słupów, podestu, schodków, wejścia, panelu edukacyjnego, barierek, grzybków, ślizgu pojedynczego i daszku.

b) elementy nośne zestawu jak słupy, podesty, schody, barierki ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Zjeżdżalnie oraz daszek wykonane z rozdmuchiwanego tworzywa LLDPE, panele oraz grzybki wejściowe z tworzywa HDPE.

c)  podest na wysokości minimum h=0,8m

d)  słupy zakończone zaślepkami z tworzywa.

e)  elementy łączące tj. śruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej.

Dane techniczne

a) minimalne wymiary: 3,41 x 2,78m

b) strefa bezpieczeństwa: 6,91 x 5,78m

c) wysokość swobodnego upadku: 0,80m

d) minimalna wysokość podestu: 0,80 m

d) minimalna wysokość zestawu: 3,40m

e) urządzenie kotwione w gruncie za pomocą betonu wylewanego.

f) Słupy o średnicy minimum Ø114 mm i rozstawie osiowym 115 cm.

3) Huśtawka wahadłowa ramienna powinna spełniać niżej wymienione wymagania:

a) konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej malowanej proszkowo, dwa siedziska gumowe, istnieje możliwość montażu siedzisk dla małych dzieci (kubełkowych). Słupy o 	przekroju okrągłym minimum Ø114 mm.

b) elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo są odporne na działanie czynników atmosferycznych, mechanicznych, promienie UV.

c)  siedzisko gumowe z wkładem aluminiowym o wym. 435x180x25 mm.

d)  siedzisko kubełkowe 450x310x235 mm

e)  łańcuch stalowy ocynkowany ogniowo o średnicy minimum Ø6 mm, o oczku 	posiadającym wewnętrzny wymiar w jednej osi nie większy niż 8 mm, zgodnie z PN EN 	1176.

f)  zakończenie słupów wykonane z tworzywa.

Dane techniczne:

a) długość: 364 cm,

b) szerokość: 16 cm

c) wysokość: 213 cm.

d) strefa upadku: 414 x 680 cm

4) Huśtawka wagowa powinna spełniać niżej wymienione wymagania:

a)  huśtawka wagowa przeznaczona dla minimum czterech osób w wieku.

b) elementy nośne ze stali potrójnie zabezpieczonej antykoroyzjnie. Belka i słupy huśtawki wykonane z rury.

c) siedziska z rozdmuchiwanego tworzywa LLDPE w kolorze czerwonym umieszczone na ruchomej konstrukcji.

d)  słupy i belka zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego w kształcie kopuły.

Dane techniczne:

a) minimalna długość:  310cm,

b) szerokość: 40 cm

c) wysokość: 80 cm.

d) wysokość swobodnego upadku: 120cm

e) strefa upadku: 610 x 310 cm

5) Karuzela tarczowa powinna spełniać niżej wymienione wymagania:

a)  konstrukcja karuzeli wykonana z rur i profili stalowych.

b)  siedzisko wykonane z płyty HDPE o minimalnej średnicy 15mm

c)  podstawa wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej o grubości minimum 3mm

d)  konstrukcja zabezpieczona poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe.

Dane techniczne:

a) minimalna wysokość: 0,75m,

b) szerokość: 1,5m

b) maksymalna wysokość upadkowa: do 55cm

c) strefa bezpieczeństwa: 5,5m

- Bujak Konik powinien spełniać niżej wymienione wymagania:

a) urządzenie kołyszące składa się z siedziska z uchwytami dla rąk i podparciem dla nóg, przytwierdzonym na wolnym końcu sprężyny zamocowanej w gruncie.

b) elementy metalowe ze stali potrójnie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez 	cynkowanie ogniowe, chromianowanie i malowanie proszkowe powłoką poliestrową 	zapewniające dużą odporność na działanie warunków atmosferycznych, odbarwienia w 	promieniach UV.

c) elementy wykonane z płyty HDPE barwionej w pełnej masie, co daje całkowitą odporność na odbarwienia i promieniowanie UV.

d) elementy łączące tj. śruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej.

Dane techniczne

a) minimalna długość:  92cm

b) minimalna szerokość: 22cm

c) wysokość swobodnego upadku: 46 cm

d) strefa upadku: 404 x 322cm

7)  Ławka z oparciem powinna spełniać niżej wymienione wymagania:

a) stelaż ławki wykonany z rury giętej minimum fi 60mm. Elementy metalowe  	zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych dzięki zastosowaniu 	nowoczesnych technologii: śrutowania, fosforanowania żelazowego, zastosowania podkładu 	cynkowego oraz malowania proszkowego.

b) siedzisko i oparcie z drewna liściastego, impregnowane i malowane – zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych .

c)  montaż poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-20.

d)  śruby ocynkowane, wkręty nierdzewne.

Dane techniczne

a) długość – minimum 194cm

b) szerokość – minimum 55cm

c) Wysokość całkowita ławki– minimum 76cm

d) Wysokość siedziska ławki– minimum 42cm.

8)  Kosz na śmieci powinien spełniać niżej wymienione wymagania:

a) urządzenie wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego malowanego – 	zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych .

b) elementy metalowe urządzeń zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych dzięki   zastosowaniu nowoczesnych technologii: śrutowania, fosforanowania żelazowego, zastosowania podkładu cynkowego oraz malowania proszkowego.

c)  montaż na metalowych ocynkowanych kotwach

d)  śruby ocynkowane, wkręty nierdzewne

Dane techniczne

a) Wysokość całkowita kosza minimum– 74cm

b) Pojemność- minimum 30 l

c) Wysokość pojemnika kosza– 51cm

d) Średnica wkładu kosza– 28cm

e) Popielnica w koszu- TAK

9)  Tablica regulaminowa powinna spełniać niżej wymienione wymagania:

a)  tablica na słupie ocynkowanym o średnicy minimum 60,3mm i długości 2,5m

b)  tablica regulaminowa o wymiarach min: 50 x 70 cm z obejmami.

c)  tablice informacyjne wykonane na podkładach z blachy ocynkowanej min. 1,25mm

zabezpieczonej z tyłu warstwą lakieru

d)  śruby ocynkowane, wkręty nierdzewne

Dane techniczne

a) Wysokość całkowita słupa minimum – 250cm

b) Minimalne wymiary tablicy: 50x70cm

Miejscowość Mołodycz – Grobla:

1) Zestaw zabawowy powinien spełniać niżej wymienione wymagania:

a) musi składać się z minimum czerech słupów, podestu, schodków, wejścia, panelu edukacyjnego, barierek, grzybków, ślizgu pojedynczego, daszku.

b) elementy nośne zestawu jak słupy, podesty, schody, barierki ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Zjeżdżalnie oraz daszek wykonane z rozdmuchiwanego tworzywa LLDPE, panele oraz grzybki wejściowe z tworzywa HDPE.

c)  podest na wysokości minimum h=0,8m

d)  słupy zakończone zaślepkami z tworzywa.

e)  elementy łączące tj. śruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej.

Dane techniczne

a) minimalne wymiary: 3,41 x 2,78m

b) strefa bezpieczeństwa: 6,91 x 5,78m

c) wysokość swobodnego upadku: 0,80m

d) minimalna wysokość podestu: 0,80 m

d) minimalna wysokość zestawu: 3,40m

e) urządzenie kotwione w gruncie za pomocą betonu wylewanego.

f) Słupy o średnicy minimum Ø114 mm i rozstawie osiowym 115 cm.

2)  Panel edukacyjny powinien spełniać niżej wymienione wymagania:

a) słupy wykonane z grubo ściennej stali potrójnie zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo o średnicy minimum 114mm. Panel urządzenia wykonany z płyt HDPE barwionego w pełnej masie, co daje całkowitą odporność na odbarwienia i promieniowanie UV.

b)  panel edukacyjny ułatwiający rozpoznawanie nazw zwierząt, posiadający rysunki i nazwy

zwierząt.

c)  elementy łączące tj. śruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej

Dane techniczne

- minimalne wymiary urządzenia:  121 x 120 x 15 cm

- minimalna powierzchnia placu: 4,21 x 3,07 m

3)  Panel edukacyjny kółko i krzyżyk powinien spełniać niżej wymienione wymagania:

a)  słupy wykonane z grubo ściennej stali potrójnie zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej

proszkowo o średnicy minimum 114mm. Panel urządzenia wykonany z płyt HDPE barwionego

w pełnej masie, co daje całkowitą odporność na odbarwienia i promieniowanie UV.

b) panel edukacyjny do gry w popularną zabawę kółko i krzyżyk.

c) elementy łączące tj. śruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej

Dane techniczne

- minimalne wymiary urządzenia:  121 x 120 x 15 cm

- Minimalna powierzchnia placu: 4,21 x 3,07 m

4) Huśtawka wagowa powinna spełniać niżej wymienione wymagania:

a)  huśtawka wagowa przeznaczona dla minimum czterech osób w wieku.

b) elementy nośne ze stali potrójnie zabezpieczonej antykoroyzjnie. Belka i słupy huśtawki

wykonane z rury.

c) siedziska z rozdmuchiwanego tworzywa LLDPE w kolorze czerwonym umieszczone na

ruchomej konstrukcji.

d) słupy i belka zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego w kształcie kopuły.

Dane techniczne:

a) minimalna długość:  310cm,

b) szerokość: 40 cm

c) wysokość: 80 cm.

d) wysokość swobodnego upadku: 120cm

e) strefa upadku: 610 x 310 cm

5) Karuzela tarczowa powinna spełniać niżej wymienione wymagania:

a) konstrukcja karuzeli wykonana z rur i profili stalowych.

b) siedzisko wykonane z płyty HDPE o minimalnej średnicy 15mm

c) podstawa wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej o grubości minimum 3mm

d) konstrukcja zabezpieczona poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe.

Dane techniczne:

a) minimalna wysokość: 0,75m,

b) szerokość: 1,5m

b) maksymalna wysokość upadkowa: do 55cm

c) strefa bezpieczeństwa: 5,5m

6)  Bujak Konik powinien spełniać niżej wymienione wymagania:

a) urządzenie kołyszące składa się z siedziska z uchwytami dla rąk i podparciem dla nóg,

przytwierdzonym na wolnym końcu sprężyny zamocowanej w gruncie.

b) elementy metalowe ze stali potrójnie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez 	cynkowanie

ogniowe, chromianowanie i malowanie proszkowe powłoką poliestrową 	zapewniające

dużą odporność na działanie warunków atmosferycznych, odbarwienia w promieniach UV.

c) elementy wykonane z płyty HDPE barwionej w pełnej masie, co daje całkowitą odporność na

odbarwienia i promieniowanie UV.

d) elementy łączące tj. śruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej.

Dane techniczne

a) długość – minimum 92cm

b) szerokość – minimum 22cm

c) wysokość swobodnego upadku: 46 cm

d) strefa upadku: 404 x 322cm

7)  Bujak Lew powinien spełniać niżej wymienione wymagania:

a)   urządzenie kołyszące - siedzisko z uchwytami dla rąk i podparciem dla nóg, przytwierdzone na wolnym końcu sprężyny zamocowanej w gruncie

b)  sprężyna oraz materiały metalowe ze stali cynkowanej malowanej proszkowo. Elementy wykonane z płyty HDPE barwionej w pełnej masie, co daje całkowitą odporność na odbarwienia i promieniowanie UV. Rączki i elementy oparcia nóg z tworzywa poliamidowego.

c)   elementy łączące tj. śruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej

Dane techniczne

a) Minimalne wymiary urządzenia:  dł- 651 cm x szer- 38 cm

b) Minimalna wysokość urządzenia: 87 cm

c) wysokość swobodnego upadku: 46 cm

d) strefa upadku: 300 x 325cm

e) wysokość do siedziska: minimum 46cm

8)  Ławka z oparciem powinna spełniać niżej wymienione wymagania:

a) stelaż ławki wykonany z rury giętej minimum fi 60mm. Elementy metalowe  	zabezpieczone

przed działaniem czynników zewnętrznych dzięki zastosowaniu 	nowoczesnych

technologii: śrutowania, fosforanowania żelazowego, zastosowania podkładu 	cynkowego oraz

malowania proszkowego.

b) siedzisko i oparcie z drewna liściastego, impregnowane i malowane – zabezpieczone przed

działaniem czynników zewnętrznych .

c)  montaż poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-20.

d)  śruby ocynkowane, wkręty nierdzewne.

Dane techniczne

a) długość – minimum 194cm

b) szerokość – minimum 55cm

c) Wysokość całkowita ławki– minimum 76cm

d) Wysokość siedziska ławki– minimum 42cm.

9)  Kosz na śmieci powinien spełniać niżej wymienione wymagania:

a) urządzenie wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego malowanego – 	zabezpieczone

przed 	działaniem czynników zewnętrznych

b) elementy metalowe urządzeń zabezpieczone przed działaniem czynników 	zewnętrznych

dzięki 	zastosowaniu nowoczesnych technologii: śrutowania, 	fosforanowania

żelazowego, zastosowania podkładu cynkowego oraz malowania proszkowego.

c) montaż na metalowych ocynkowanych kotwach

d) śruby ocynkowane, wkręty nierdzewne

Dane techniczne

a) Wysokość całkowita kosza minimum– 74cm

b) Pojemność- minimum 30 l

c) Wysokość pojemnika kosza– 51cm

d) Średnica wkładu kosza– 28cm

e) Popielnica w koszu- TAK

10)  Tablica regulaminowa powinna spełniać niżej wymienione wymagania:

a) tablica na słupie ocynkowanym o śr. minimum 60,3mm i długości 2,5m

b) tablica regulaminowa o wymiarach min: 50 x 70 cm z obejmami.

c) tablice informacyjne wykonane na podkładach z blachy ocynkowanej min. 1,25mm 	zabezpieczonej z tyłu warstwą lakieru

d) śruby ocynkowane, wkręty nierdzewne

Dane techniczne

a) wysokość całkowita słupa minimum – 250cm

b) minimalne wymiary tablicy: 50x70cm

Miejscowość Nielepkowice:

1) Zestaw zabawowy powinien spełniać niżej wymienione wymagania:

a) musi składać się z minimum czterech słupów, podestu kwadratowego, schodów, barierki do podestu, panelu edukacyjnego, dwóch barierek do schodów, ślizgu pojedynczego, daszku kwadratowego.

b) elementy nośne zestawu jak słupy, podesty, schody, barierki ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Zjeżdżalnie oraz dach wykonane z rozdmuchiwanego tworzywa LLDPE, panele z tworzywa HDPE. Słupy o średnicy minimalnej Ø114 mm i rozstawie osiowym 115 cm.

c) elementy metalowe ze stali potrójnie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, chromianowanie i malowanie proszkowe powłoką poliestrową zapewniające dużą odporność na działanie warunków atmosferycznych, odbarwienia w promieniach UV,

d) elementy wykończeniowe wykonane  z rozdmuchiwanego tworzywa LLDPE barwionego w masie, panele wykonane z tworzywa HDPE, podesty stalowe  cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi pokryte płytą antypoślizgową wodoodporną.

e)  śruby ze stali nierdzewnej.

Dane techniczne

a) długość: minimum 341 cm.

b) szerokość: 226 cm.

c) wysokość całkowita 340 cm.

d) Podest na wysokości minimum h=0,8m

e) wysokość swobodnego upadku: 80 cm.

f) strefa bezpieczeństwa: 691 x 526 cm

2) Huśtawka wagowa powinna spełniać niżej wymienione wymagania:

a)  huśtawka wagowa przeznaczona dla minimum czterech osób w wieku.

b) elementy nośne ze stali potrójnie zabezpieczonej antykoroyzjnie. Belka i słupy huśtawki

wykonane z rury.

c) siedziska z rozdmuchiwanego tworzywa LLDPE w kolorze czerwonym umieszczone na

ruchomej konstrukcji.

d) słupy i belka zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego w kształcie kopuły.

Dane techniczne:

a) minimalna długość:  310cm,

b) szerokość: 40 cm

c) wysokość: 80 cm.

d) wysokość swobodnego upadku: 120cm

e) strefa upadku: 610 x 310 cm

3) Bujak Koniczynka powinien spełniać niżej wymienione wymagania:

a) urządzenie kołyszące - siedzisko z uchwytami dla rąk, wykonane z płyty PE-HD barwionej w

masie odpornej na warunki atmosferyczne i odbarwienia w promieniach UV, przytwierdzone na

wolnym końcu do sprężyny zamocowanej w gruncie.

b) elementy metalowe ze stali potrójnie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie

ogniowe, chromianowanie i malowanie proszkowe powłoką poliestrową zapewniające dużą

odporność na działanie warunków atmosferycznych, odbarwienia w promieniach UV.

c) siedzisko z płyty PE-HD barwionej w masie odpornej na warunki atmosferyczne i odbarwienia w

promieniach UV

d) elementy łączące tj. śruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej.

Dane techniczne

a) długość – minimum 110 cm

b) szerokość – minimum 110cm

c) minimalna wysokość – 46cm

d) wysokość swobodnego upadku: 40 cm

e) minimalna strefa upadku: Ø 410cm

4) Bujak Konik powinien spełniać niżej wymienione wymagania:

a) urządzenie kołyszące składa się z siedziska z uchwytami dla rąk i podparciem dla nóg,

przytwierdzonym na wolnym końcu sprężyny zamocowanej w gruncie.

b) elementy metalowe ze stali potrójnie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez 	cynkowanie

ogniowe, chromianowanie i malowanie proszkowe powłoką poliestrową zapewniające

dużą odporność na działanie warunków atmosferycznych, odbarwienia w promieniach UV.

c) elementy wykonane z płyty HDPE barwionej w pełnej masie, co daje całkowitą odporność na

odbarwienia i promieniowanie UV.

d) elementy łączące tj. śruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej.

Dane techniczne

a) długość – minimum 92cm

b) szerokość – minimum 22cm

c) wysokość swobodnego upadku: 46 cm

d) strefa upadku: 404 x 322cm

Ogólne wymagania dotyczące urządzeń:

- przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych 
i prawnych,

- fundamenty z betonu klasy C20/25,

- dla każdego z urządzeń należy zachować wymaganą strefę bezpieczeństwa 
wg wytycznych producenta oraz obowiązujących przepisów.

- szerokość podestów minimum 115 cm

Urządzenia muszą spełniać następujące warunki:

- posiadać min. dwuletnią gwarancję,

- spełniać wymagania zawarte w normach:

- PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań,

- PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji,

- w częściach norm z grupy PN-EN 1176 dotyczących odpowiedniego urządzenia.

- posiadać certyfikaty na zgodność z ww. normami,

- posiadać karty techniczne urządzeń,

- posiadać oznakowanie – tabliczkę znamionową (nie dopuszcza się stosowania naklejek) zgodne z rozdziałem 7 normy PN-EN 1176-1,

- wyroby użyte do produkcji urządzeń, tj.: śruby, łańcuchy, sprężyny i inne wyroby muszą spełniać wymagania polskich norm,

- konfiguracja urządzeń musi być jak najbardziej zbliżona do wizualizacji urządzeń z opisu technicznego,

- specyfikacja techniczna opisuje minimalne parametry urządzeń,

- dopuszcza się różnicę wymiarów urządzeń oraz stref bezpieczeństwa o+/-  5% od opisywanych w specyfikacji technicznej.

Poglądowe wizualizacje urządzeń:

- zestaw sprawnościowy:

- zestaw zabawowy:

- huśtawka ramienna:

- huśtawka wagowa:

- karuzela:

- bujak konik:

- Ławka z oparciem:

- Kosz na śmieci:

- Tablica regulaminowa

- zestaw zabawowy:

- panel edukacyjny:

- panel edukacyjny kółko i krzyżyk:

- bujak lew:

- zestaw zabawowy:

- bujak koniczynka: