### UMOWA  Nr ……………

## o roboty budowlane

zawarta w dniu  …………………….. r. pomiędzy:

Gminą Wiązownica

ul. Warszawska 15  37-522  Wiązownica

NIP 792 20 31 567   REGON  650900364

reprezentowaną przez:

Wójta  Gminy   Wiązownica 	 			P.  Marian Jerzy Ryznar

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 		P. Aneta Dziduch

zwanym  dalej „Zamawiającym”

a  ………………………………………………………………………………………………………

reprezentowana przez:

………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej  „Wykonawcą:

została zawarta umowa o następującej treści:

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami), zwaną dalej ustawą.

§ 1 Przedmiot umowy

1. 	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową ścieżki rowerowej w m. Wiązownica oraz przebudową dróg  gminnych i dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Wiązownica.

W ramach  przedmiotowego zamówienia  gruntownej  przebudowie zostaną poddane  drogi     gminne o  nawierzchniach  gruntowych, tłuczniowych, kamiennych,  betonowych lub żużlowych.

Przebudowa nawierzchni dróg będzie polegała na wykonaniu robót przygotowawczych, korytowaniu, profilowaniu i mechanicznym zagęszczaniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne,     oczyszczeniu  istniejącej warstwy  konstrukcyjnej, wyrównaniu istniejącej nawierzchni, wykonaniu  podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 10-15 cm., wykonaniu właściwej nawierzchni z betonu  asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 o grubości warstwy ścieralnej 4 cm.  oraz robót wykończeniowych  związanych z uzupełnieniem  i  utwardzeniem poboczy.

Zamawiający wymaga, aby  poszczególne części zamówienia zrealizowane zostały w terminach określonych  w rozdziale V SIWZ.

2.    Przedmiot  zamówienia  został  na  5 odrębne  części (zadania)  o   następującym   zakresie

robót:

Część Nr 1  Przebudowa  dróg  gminnych  w  m.  Szówsko

- Droga gminna – ul. Sportowa, dz. nr ewid. 962/7, 963

- wykonanie koryta  o głębokości 10 cm. w gruncie kat. I-IV,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 warstwa o gr. po zagęszczeniu 15 cm.,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna  gr. 4 cm.

- uzupełnienie  poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.

- uzupełnienie  poboczy gruntem rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.

- Droga gminna –  ul. Floriańska dz. nr ewid. 729 (poszerzenie)

- wykonanie koryta  o głębokości 35-60 cm. w gruncie kat. I-IV,

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 warstwa o gr. po zagęszczeniu 30 cm.,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna  gr. 5 cm.

- ustawienie krawężnika drogowego 100x30x15 cm. na ławie betonowej z oporem,

- plantowanie nadmiaru ziemi po terenie obok poszerzanej drogi,

- Droga gminna – ul. Setna i ul. Wola –  dz. nr ewid. 2888, 2592

- oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej istniejącej nawierzchni,

- skropienie istniejącej nawierzchni emulsją w ilości 0,6 kg/m2,

- wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym BA 0/12,5  w-wa  gr. śr. 2 cm.

- nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna  gr. 3 cm.

- uzupełnienie  poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

- Droga gminna – ul. Farmerów - boczna , dz. nr ewid. 2880/4

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 warstwa o gr. po zagęszczeniu 10 cm.

- nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna  gr. 4 cm.

- uzupełnienie  poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.

- uzupełnienie  poboczy gruntem rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.

Część Nr 2  Przebudowa  dróg  gminnych  w  m.  Wiązownica i Mołodycz

- Droga gminna – Wiązownica ul. Sportowa - boczna , dz. nr ewid. 87/13

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 warstwa o gr. po zagęszczeniu 10 cm.

- nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna  gr. 4 cm.

- uzupełnienie  poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.

- uzupełnienie  poboczy gruntem rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.

- Droga gminna – Mołodycz (Wola Mołodycka) , dz. nr ewid.  223/4

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 warstwa o gr. po zagęszczeniu 10 cm.

- nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna  gr. 4 cm.

- uzupełnienie  poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.

- uzupełnienie  poboczy gruntem rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.

Część Nr 3  Przebudowa dróg gminnych w m. Cetula, Piwoda, Zapałów i Ryszkowa Wola

- Droga gminna - Cetula,  dz. nr ewid. 569

- oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej istniejącej nawierzchni,

- skropienie istniejącej nawierzchni emulsją w ilości 0,6 kg/m2,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna  gr. 5 cm.

- uzupełnienie  poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

- Droga gminna - Cetula,  dz. nr ewid. 606

- wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV o gł. 20 cm.

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża,

- warstwa odsączająca wykonana z piasku o grub. 10 cm.

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 warstwa o gr. po zagęszczeniu 20 cm.

- nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna  gr. 4 cm.

- uzupełnienie  poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.

- wykonanie przepustów z rury strukturalnej (podwójna ścianka) d=300mm. (3 szt).

- Droga gminna – Piwoda Hutki ,  dz. nr ewid. 812

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63, warstwa o gr. po zagęszczeniu 10 cm.

- nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna  gr. 4 cm.

- uzupełnienie  poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.

- uzupełnienie  poboczy gruntem rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.

- Droga gminna – Piwoda Hutki ,  dz. nr ewid. 799/1, 800

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63, warstwa o gr. po zagęszczeniu 10 cm.

- nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna  gr. 4 cm.

- uzupełnienie  poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.

- uzupełnienie  poboczy gruntem rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.

- Budowa miejsc postojowych na osiedlu mieszkaniowym - Zapałów,  dz. nr ewid. 1216/17

- wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV o gł. 15 cm.

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63, warstwa o gr. po zagęszczeniu 20 cm.

- nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna  gr. 4 cm.

- uzupełnienie  poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.

- rozplantowanie nadmiaru gruntu po terenie obok miejsc postojowych,

- Budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej – Ryszkowa Wola  dz. nr ewid. 241/1

- wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV o gł. 15 cm.

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63, warstwa o gr. po zagęszczeniu 20 cm.

- nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna  gr. 4 cm.

- ustawienie krawężnika drogowego 100x30x15 cm. na ławie betonowej z oporem,

- plantowanie nadmiaru ziemi po terenie obok miejsc postojowych,

Część Nr 4 Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Wiązownica

1)   Ścieżka rowerowa – ul. Piwodzka, dz. nr ewid. 661

- roboty przygotowawcze i roboty pomiarowe,

- roboty rozbiórkowe,

- roboty ziemne z mechanicznym plantowaniem i formowaniem nasypów,

- montaż kanału krytego iprzepustów drogowych fi 400 mm na przygotowanym podłożu,

- ułożenie ścieków drogowych korytkowych 50x50 gr. 15 cm.

- koryta wykonywane mechanicznie,

- podbudowa z kruszywa naturalnego (piasku) o gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm.

- podbudowa dolna z kruszywa łamanego - tłuczeń 31,5-63,0 mm. o gr. warstwy po   zagęszczeniu 20 cm.

- podbudowa dolna z kruszywa łamanego - tłuczeń 0 - 31,5 mm. o gr. warstwy po   zagęszczeniu 10 cm.

- nawierzchnia ścieżki z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. po zagęszczeniu 4 cm.

Część Nr 5  Przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Manasterz

- Droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Manasterz ,  dz. nr ewid. 627

- mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. I-IV o gł. 10 cm., wraz z nadaniem spadku

poprzecznego  pasem szer. 4 m. wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża,

- podbudowa z niesortu kamiennego 0/63, warstwa o gr. po zagęszczeniu 15 cm.

- nawierzchnia z klińca kamiennego 5/20 , warstwa o gr. po zagęszczeniu 3 cm.

3.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja przetargowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiar robót stanowiące  integralną część siwz.

4.	Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać roboty budowlane opisane w siwz. i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

5.	Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (STWiOR, przedmiary robót) należy traktować, jako  wzajemnie się uzupełniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności, wieloznaczności lub niejednoznaczności, Wykonawca nie może ograniczać zakresu swojego zobowiązania wynikającego z umowy w sprawie udzielonego zamówienia publicznego.

6.	Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy, od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania  protokołu końcowego, chyba że wykonawca zaoferował dłuższy okres  gwarancji jakości.

7. Podstawowe obowiązki i warunki  wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia:

7.1	roboty prowadzone będą zgodnie z następującymi dokumentami:  siwz i ST.

7.2	wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w  tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robot oraz wiedzą techniczną.

7.3	wykonawca  jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót. Do wbudowania mogą być użyte tylko i wyłącznie materiały i urządzenia nowe w I klasie jakości.

  - wykonawca zobowiązany jest do  organizacji placu budowy i jego oznakowania, a w razie konieczności  opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu w obrębie prowadzonych robót, oraz ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji robót,

  - w trakcie prowadzenia robot ziemnych należy zachować szczególną ostrożność na urządzenia obce, w obrębie których prace należy wykonywać ręcznie.

  - lokalizację podziemnych elementów sieci w obrębie prowadzonych prac ziemnych należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie, należy je zabezpieczyć i powiadomić właściciela urządzeń.

  - w przypadku uszkodzenia istniejących mediów  Wykonawca będzie  zobowiązany do naprawienia szkód lub wyrównania strat na podstawie kalkulacji powykonawczej sporządzonej przez poszkodowanego użytkownika bądź Właściciela.

  - wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne,  swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy.

  - wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu wykonanie robot zanikających i     ulegających zakryciu, przed ich zakryciem, celem odbioru.

  - wykonawca ma obowiązek zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu umowy i uczestniczyć w odbiorze.

8. 	Po zakończeniu robót wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu kompletną    dokumentację powykonawczą i odbiorową całego zadania, w tym również instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń, karty gwarancyjne itp. ( jeżeli dotyczy).

9. 	Wykonawca odpowiada za przekazany teren robót do czasu komisyjnego odbioru robót.

10.	 Jeżeli w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub SIWZ przedmiot zamówienia określono przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie materiałów, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Przez pojęcie materiałów równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wykonana dokumentacją projektową oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych.

Zgodnie z zapisami art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego  roboty budowlane i związane z tym usługi i dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych (materiały i urządzenia równoważne) zobowiązuje wykonawcę do wskazania w ofercie nazw, typów i specyfikacji tych materiałów i urządzeń, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Wszystkie materiały budowlane powinny odpowiadać normom i posiadać atesty ITB itp.

CPV 	45000000-7  Roboty budowlane,

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne,

45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni,

45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg,

45232130-2  Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody

burzowej,

45233226-9  Drogi dojazdowe

§ 2. Terminy wykonania umowy

Przedmiot zamówienia (wszystkie części) należy zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.08.2019 r.

§ 3. Obowiązki Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót  w terminie do 7 dni licząc od dnia podpisania umowy;

- odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

- terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane.

§ 4. Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1)   przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

2)   zabezpieczenia terenu robót;

3)   zabezpieczenie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

4)   wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom  określonym w  art. 19 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z 2016 r., poz. 290   z późn. zm), okazania na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,   certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na  budowie wyrobu;

5)	ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż.  i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

6)	terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

7)	ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

8)	ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także   ruchem pojazdów;

9)	dostarczenia niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego przedmiotu  niniejszej umowy;

10)	zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

11)	dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

12)	uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku  prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

13)	kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

14)	usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

15)	ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

16)	niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

17)  przestrzegania zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.

2. 	Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

3. 	Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego przedstawienia dokumentów wymienionych w  siwz. potwierdzających zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.

3.   Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne uprawnienia  budowlane.

4.  Zmiana osoby kierującej robotami, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SIWZ.

6.    Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy (jeżeli jest wymagany).

7. 	Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 5. Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Za wykonanie całego przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy strony ustalają    wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie brutto, obejmującej cały przedmiot zamówienia

w kwocie: ……………. zł brutto, (słownie: …………………………………………..),  w tym należny podatek VAT, z podziałem na poszczególne części:

Część Nr 1  Przebudowa  dróg  gminnych  w  m.  Szówsko

w kwocie:  ……………. zł brutto, (słownie: ………………………..),  w tym należny podatek VAT

Część Nr 2  Przebudowa  dróg  gminnych  w  m.  Wiązownica i Mołodycz

w kwocie: …………… zł brutto.  (słownie: ………………………..),  w tym należny podatek VAT

Część Nr 3  Przebudowa  dróg  gminnych  w  m.  Cetula, Piwoda, Zapałów i Ryszkowa Wola

w kwocie: ……………….. zł brutto.  (słownie: ……………………….),  w tym należny podatek VAT

Część Nr 4  Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Wiązownica

w kwocie: ………………  zł brutto.  (słownie: ………………………),  w tym należny podatek VAT

Część Nr 5  Przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Manasterz

w kwocie: ………………  zł brutto.  (słownie: ………………………),  w tym należny podatek VAT

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca oświadczam że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

5. Dopuszcza się możliwość częściowego rozliczenia pomiędzy stronami za wykonane roboty dot. poszczególnych części zamówienia, na podstawie faktur zatwierdzonych przez Zamawiającego i wystawionych przez Wykonawcę na podstawie zatwierdzonego protokołu częściowego odbioru robót.

6. 	Protokół częściowego odbioru robót sporządzony zostanie przez kierownika budowy na podstawie elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych, które przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy, po podpisaniu protokołu przez inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli jest powołany) i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

7. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

8. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

9.  Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2018 r. poz. 62) Gmina Wiązownica informuje, że zgodnie z ww. przepisami oraz wydanym Zarządzeniem nr 62/2018 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 29.06.2018 r. płatności za dostarczone towary i usługi będzie płacić z zastosowaniem procedury MPP ( dotyczy to dostarczonych towarów i usług od kwoty 10 000 zł. brutto).

10. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy wystąpi okoliczność o charakterze technicznym lub gospodarczym skutkujących koniecznością wykonania innych robót  budowlanych, nie objętych dokumentacją  budowlaną, a ich zakres nie przekroczy wartości określonej w przepisach ustawy PZP, Wykonawca ma obowiązek podjęcia i wykonania tych prac przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów.

Wynagrodzenie za wykonane roboty zostanie ustalone po wykonaniu tych robót kosztorysem powykonawczym.

§ 6. Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - Odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie części robót,

  - Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - Odbiór końcowy.

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli został powołany) oraz zamawiającego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do dziennika budowy ( jeżeli jest wymagany) z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli został powołany).

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego lub telefonicznie, lub drogą elektroniczną.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został powołany.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - dokumentację powykonawczą  opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach:

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

  - Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

  - dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót),

  - pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy).

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę  wpisu o zakończeniu robót w dzienniku budowy oraz daty zawiadomienia złożonego do  Zamawiającego, o ile roboty zostaną odebrane.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 7 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego, o którym mowa w § 5 ust. 1:

- dla części Nr 1 w kwocie tj. …………. zł. (słownie: ……………………………)

- dla części nr 2  w kwocie  …………… zł. (słownie: ………………………………)

- dla części nr 3  w kwocie ……………. zł. (słownie: ………………………………)

- dla części nr 4  w kwocie ……………. zł. (słownie: ……………………………..)

- dla części nr 5  w kwocie ……………. zł. (słownie: ……………………………..)

w formie ……………………………………………………..

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy     w następujących  terminach:

1)	70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonanego;

2)	30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

- Strony ustalają, że okres rękojmi za wady  równa się okresowi udzielonej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane.

§ 8 Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za zwłokę w  wykonaniu przedmiotu umowy ( poszczególnych części) – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),

    - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - za nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę, o czym mowa w § 4 pkt. 2 i 3 umowy- wysokości 500 zł. za każdy zaistniały przypadek braku zatrudnienia.

    - za wykonywanie czynności związanych z realizacją zamówienia, w sposób określony w art. 22  § 1 ustawy – Kodeks pracy,  przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w wysokości 500 zł. za każdy ujawniony przypadek,

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1,

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe z tytułu nieterminowej zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty.

  - Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia netto za      przedmiot umowy.

  - Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

§ 9 Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni – w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 14- dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie;

- Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru - w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru;

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 10 Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca, zgodnie z ofertą przedmiot zamówienia wykona samodzielnie bez udziału podwykonawców.

- Wykonawca powierza  podwykonawcom  następujący zakres zamówienia: ………………………

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

- Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 11 Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi

1.   Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres  ……. miesięcy  na wszystkie części zamówienia  lub na poszczególne części zamówienia na okres:

Część nr 1  …………… miesięcy

Część nr 2  …………… miesięcy

Część nr 3  …………… miesięcy

Część nr 4  …………… miesięcy

Część nr 5  …………… miesięcy

od dnia odebrania  przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

- W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

- Strony ustalają, że okres rękojmi za wady  równa się okresowi udzielonej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane.

§ 12 Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności  muszą być dokonane w formie pisemnej.

- Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp. przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, sposobu realizacji robót budowlanych i terminu realizacji zamówienia       w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności:

1) 	zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie robót zgodnie z  dokumentacją, przepisami i obowiązującymi normami, przeprowadzenia prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów, tj. długotrwałe opady deszczu lub spadek temperatur powietrza trwających co najmniej przez okres 3 dni lub powtarzających się cyklicznie krótkotrwałych niekorzystnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania tych prac w tym czasie nie wynikała  z okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,

2) 	zmiany spowodowane koniecznością wykonania  zamówień (robót) dodatkowych lub zamiennych, które wstrzymują lub mają wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy,

3) zmiany spowodowane klęskami  żywiołowymi, przez co rozumie się  zjawiska naturalne  związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe  upały,

4)  zmiany spowodowane opóźnienie w stosunku do zapisów umowy w terminie przekazania  wykonawcy  terenu budowy oraz dokumentacji budowlanej,

5)  wstrzymania robót przez Zamawiającego,

6) 	konieczności zrealizowania przedmiotu umowy lub jego  części przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych wskazanych w dokumentacji, a wynikających z wad dokumentacji projektowej, gdyby zastosowanie  przewidzianych w projekcie rozwiązań groziło nieterminowym lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

7) 	z powodu działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy żadnej ze stron umowy,

8) 	zmiana obowiązującej stawki VAT,

9) 	ograniczenia  zakresu robót objętych zamówieniem z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia, jeżeli okaże się , że niektóre elementy robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego, przy czym rozliczenie wyłączonych elementów robót nastąpi na podstawie   kosztorysu ofertowego wykonawcy,

10) zmiany podwykonawców, niewymienionym w ofercie, którym wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia, jeżeli taka zmiana zostanie zaakceptowana przez zamawiającego.

11) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.

§ 13 Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r.  poz. 1986 ze zmianami), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ze zm. ) oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,

- SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

# Zamawiający								Wykonawca