### UMOWA Nr ……………………..

zawarta w dniu ………………… r. pomiędzy:

Gminą Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522  Wiązownica

NIP 792 20 31 567   REGON  650900364

reprezentowaną przez:

P.  Marian Jerzy Ryznar 				Wójt  Gminy   Wiązownica

przy kontrasygnacie P. Zdzisława Pawłowska 	Skarbnik Gminy

zwanym  dalej „Zamawiającym”

a  ……………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowana przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej  „Wykonawcą:

została zawarta umowa o następującej treści:

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwaną dalej ustawą.

§ 1 Przedmiot umowy

1. 	Przedmiotem zamówienia jest budowa wolnostojących altan rekreacyjnych w miejscowości Mołodycz (dz. nr ewid. 511) , Zapałów (dz. nr ewid. 759/53), Wólka Zapałowska (dz. nr ewid. 92, Nielepkowice  (dz. nr ewid. 41), Ryszkowa Wola (dz. nr ewid. 77/8), Wiązownica  (dz. nr ewid. 1530/1 i w miejscowości Surmaczówka (dz. nr ewid. 277),  o konstrukcji  drewnianej w kształcie regularnego sześcioboku o dł. boku 3,0 m  i średnicy 6,0 m. ściany altan otwarte, posadzka utwardzona z kostki brukowej betonowej, wyposażeniem w postaci ławek, stołu  i rusztem do grillowania.

2.	Konstrukcję wsporczą altan stanowią słupy z drewna iglastego (modrzew, świerk) o śr. min. 30  cm. i wys. 2,5 m. impregnowane  preparatem grzybobójczym. Słupy mocowane  do  podłoża za pomocą kotew stalowych zakotwionych w stopach betonowych. Na słupach oparta jest płatew  drewniana o przekroju 20x20 cm. spinającą całość konstrukcji.

- Konstrukcję dachu zaprojektowano z krokwi drewnianych z drewna iglastego (modrzew, świerk) o wym.  7x14 cm.  opartych na płatwiach. Okap dachu wykończyć  deską  obustronnie struganą  gr. min. 12 mm.  przybitą do czoła krokwi i pokrytą  gontem bitumicznym.

4 .	Pokrycie dachu stanowi  pełne deskowanie z desek struganych gr. min.18 mm. ułożone na wpust oraz gont bitumiczny.

5.	Podłoże pod altany wykonać z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. na podłożu z podsypki cementowo-piaskowej gr. 6 cm.  w obramowaniu z obrzeży  trawnikowych o wym. 8x30x100 cm.

6.	Pomiędzy słupami konstrukcyjnymi wykonać balustradę drewnianą wys. 110 cm.  z  desek struganych  szer. min. 14 cm. i gr. min. 4,5 cm. mocowaną  do słupów konstrukcji wsporczej altan. Krawędzie desek naturalne z oflisem nieszparowane.

7.	Przy budowie altan zastosować znane połączenia ciesielskie, wzmacniane śrubami do drewna gwoździami i klamrami.

8. 	Wnętrze altan wyposażone zostanie w  ławki z oparciem  i stół wolnostojący o konstrukcji drewnianej z drewna iglastego (modrzew, świerk). Blat stołu szer. 80 cm. , siedzisko ławki szer. 40 cm. konstrukcja pełna z desek gr. 5 cm. obustronnie struganych. Wierzchnia  powierzchnia stołu i ławek oszlifowana  papierem ściernym. Krawędzie blatu stołu,  siedzisk i oparć ławek naturalne z oflisem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa stołu czy ławek nie jest dopuszczalna.

9. 	Na zewnętrz altan wykonać ruszt okrągły śr. min. 1,2 m.  z możliwością regulacji  wysokości, konstrukcja rusztu metalowa (rura o śr. min 32 mm.),   oraz palenisko  z utwardzonym podłożem, zwieńczone  po  obwodzie kamieniem lub kostką betonową o średnicy 2,0 m.

Wokół paleniska  zamontować 5 szt. ławek  bez oparcia, długości  ok. 200 cm. z siedziskami  szerokości 30 cm.  z desek struganych gr. min.  5 cm. Podstawa siedzisk ławek z bali okrągłych o śr. 40 cm. Wierzchnia  powierzchnia ławek oszlifowana  papierem ściernym. Krawędzie siedzisk ławek naturalne z oflisem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa ławek nie jest dopuszczalna.

10.    Całość zaimpregnowana środkiem impregnacyjno-grzybobójczym, np. Drewnochron.

11. 	Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określa  kosztorys inwestorski, rysunki techniczne i przedmiar robót.

12. 	Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (materiały i robociznę) wynosi 24 miesięcy, od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania  protokołu końcowego, chyba że wykonawca zaoferował dłuższy okres  gwarancji jakości.

Część Nr 1  Budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Mołodycz

- Przedmiotem zamówienia jest budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Mołodycz  na terenie działki oznaczonej nr ewid. 511  o konstrukcji  drewnianej w kształcie regularnego sześcioboku o dł. boku 3,0 m  i średnicy 6,0 m.  Ściany altany otwarte, posadzka utwardzona z kostki brukowej betonowej, wyposażenie altany w postaci ławek, stołu  i rusztu do grillowania.

- Konstrukcję wsporczą altany stanowią słupy z drewna iglastego (modrzew, świerk) o śr. min. 30  cm. i wys. 2,5 m. impregnowane  preparatem grzybobójczym. Słupy mocowane  do  podłoża za pomocą kotew stalowych zakotwionych w stopach betonowych. Na słupach oparta jest płatew  drewniana o przekroju 20x20 cm. spinającą całość konstrukcji.

- Konstrukcję dachu zaprojektowano z krokwi drewnianych z drewna iglastego (modrzew, świerk) o wym.  7x14 cm.  opartych na płatwiach. Okap dachu wykończyć  deską  obustronnie struganą  gr. min. 12 mm.  przybitą do czoła krokwi i pokrytą  gontem bitumicznym.

- Pokrycie dachu stanowi  pełne deskowanie z desek struganych gr. min.18 mm. ułożone na wpust oraz gont bitumiczny.

- Podłoże pod altany wykonać z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. na podłożu z podsypki cementowo-piaskowej gr. 6 cm.  w obramowaniu z obrzeży  trawnikowych o wym. 8x30x100 cm.

- Pomiędzy słupami konstrukcyjnymi wykonać balustradę drewnianą wys. 110 cm.  z  desek struganych  szer. min. 14 cm. i gr. min. 4,5 cm. mocowaną  do słupów konstrukcji wsporczej altan. Krawędzie desek naturalne z oflisem nieszparowane.

- Przy budowie altan zastosować znane połączenia ciesielskie, wzmacniane śrubami do drewna gwoździami i klamrami.

- Wnętrze altan wyposażone zostanie w  ławki z oparciem  i stół wolnostojący o konstrukcji drewnianej z drewna iglastego (modrzew, świerk). Blat stołu szer. 80 cm., siedzisko ławki szer. 40 cm. konstrukcja pełna z desek gr. 5 cm. obustronnie struganych. Wierzchnia  powierzchnia stołu i ławek oszlifowana  papierem ściernym. Krawędzie blatu stołu,  siedzisk i oparć ławek naturalne z oflisem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa stołu czy ławek nie jest dopuszczalna.

- Na zewnętrz altan wykonać ruszt okrągły śr. min. 1,2 m.  z możliwością regulacji  wysokości, konstrukcja rusztu metalowa (rura o śr. min 32 mm.),   oraz palenisko  z utwardzonym podłożem, zwieńczone  po  obwodzie kamieniem lub kostką betonową o średnicy 2,0 m.

Wokół paleniska  zamontować 5 szt. ławek  bez oparcia, długości  ok. 200 cm. z siedziskami  szerokości 30 cm.  z desek struganych gr. min.  5 cm. Podstawa siedzisk ławek z bali okrągłych o śr. 40 cm. Wierzchnia  powierzchnia ławek oszlifowana  papierem ściernym. Krawędzie siedzisk ławek naturalne z oflisem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa ławek nie jest dopuszczalna.

- Całość konstrukcji zaimpregnowana środkiem impregnacyjno-grzybobójczym, np. Drewnochron.

- Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określa  kosztorys inwestorski, rysunki techniczne i przedmiar robót.

Część Nr 2  Budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Zapałów

- Przedmiotem zamówienia jest budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Zapałów,  na terenie działki oznaczonej nr ewid. 759/53  o konstrukcji  drewnianej w kształcie regularnego sześcioboku o dł. boku 3,0 m.  i średnicy 6,0 m.  Ściany altany otwarte, posadzka utwardzona z kostki brukowej betonowej, wyposażenie altany w postaci ławek, stołu  i rusztu do grillowania.

- Konstrukcję wsporczą altany stanowią słupy z drewna iglastego (modrzew, świerk) o śr. min. 30  cm. i wys. 2,5 m. impregnowane  preparatem grzybobójczym. Słupy mocowane  do  podłoża za pomocą kotew stalowych zakotwionych w stopach betonowych. Na słupach oparta jest płatew  drewniana o przekroju 20x20 cm. spinającą całość konstrukcji.

- Konstrukcję dachu zaprojektowano z krokwi drewnianych z drewna iglastego (modrzew, świerk) o wym.  7x14 cm.  opartych na płatwiach. Okap dachu wykończyć  deską  obustronnie struganą  gr. min. 12 mm.  przybitą do czoła krokwi i pokrytą  gontem bitumicznym.

- Pokrycie dachu stanowi  pełne deskowanie z desek struganych gr. min.18 mm. ułożone na wpust oraz gont bitumiczny.

- Podłoże pod altany wykonać z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. na podłożu z podsypki cementowo-piaskowej gr. 6 cm.  w obramowaniu z obrzeży  trawnikowych o wym. 8x30x100 cm.

- Pomiędzy słupami konstrukcyjnymi wykonać balustradę drewnianą wys. 110 cm.  z  desek struganych  szer. min. 14 cm. i gr. min. 4,5 cm. mocowaną  do słupów konstrukcji wsporczej altan. Krawędzie desek naturalne z oflisem nieszparowane.

- Przy budowie altan zastosować znane połączenia ciesielskie, wzmacniane śrubami do drewna gwoździami i klamrami.

- Wnętrze altan wyposażone zostanie w  ławki z oparciem  i stół wolnostojący o konstrukcji drewnianej z drewna iglastego (modrzew, świerk). Blat stołu szer. 80 cm. , siedzisko ławki szer. 40 cm. konstrukcja pełna z desek gr. 5 cm. obustronnie struganych. Wierzchnia  powierzchnia stołu i ławek oszlifowana  papierem ściernym. Krawędzie blatu stołu,  siedzisk i oparć ławek naturalne z oflisem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa stołu czy ławek nie jest dopuszczalna.

- Na zewnętrz altan wykonać ruszt okrągły śr. min. 1,2 m.  z możliwością regulacji  wysokości, konstrukcja rusztu metalowa (rura o śr. min 32 mm.),   oraz palenisko  z utwardzonym podłożem, zwieńczone  po  obwodzie kamieniem lub kostką betonową o średnicy 2,0 m.

Wokół paleniska  zamontować 5 szt. ławek  bez oparcia, długości  ok. 200 cm. z siedziskami  szerokości 30 cm.  z desek struganych gr. min.  5 cm. Podstawa siedzisk ławek z bali okrągłych o śr. 40 cm. Wierzchnia  powierzchnia ławek oszlifowana  papierem ściernym. Krawędzie siedzisk ławek naturalne z oflisem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa ławek nie jest dopuszczalna.

- Całość konstrukcji zaimpregnowana środkiem impregnacyjno-grzybobójczym, np. Drewnochron.

- Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określa  kosztorys inwestorski, rysunki techniczne i przedmiar robót.

Część Nr 3 Budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Wólka Zapałowska

- Przedmiotem zamówienia jest budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Wólka Zapałowska,  na terenie działki oznaczonej nr ewid. 92  o konstrukcji  drewnianej w kształcie regularnego sześcioboku o dł. boku 3,0 m.  i średnicy 6,0 m.  Ściany altany otwarte, posadzka utwardzona z kostki brukowej betonowej, wyposażenie altany w postaci ławek, stołu  i rusztu do grillowania.

- Konstrukcję wsporczą altany stanowią słupy z drewna iglastego (modrzew, świerk) o śr. min. 30  cm. i wys. 2,5 m. impregnowane  preparatem grzybobójczym. Słupy mocowane  do  podłoża za pomocą kotew stalowych zakotwionych w stopach betonowych. Na słupach oparta jest płatew  drewniana o przekroju 20x20 cm. spinającą całość konstrukcji.

- Konstrukcję dachu zaprojektowano z krokwi drewnianych z drewna iglastego (modrzew, świerk) o wym.  7x14 cm.  opartych na płatwiach. Okap dachu wykończyć  deską  obustronnie struganą  gr. min. 12 mm.  przybitą do czoła krokwi i pokrytą  gontem bitumicznym.

- Pokrycie dachu stanowi  pełne deskowanie z desek struganych gr. min.18 mm. ułożone na wpust oraz gont bitumiczny.

- Podłoże pod altany wykonać z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. na podłożu z podsypki cementowo-piaskowej gr. 6 cm.  w obramowaniu z obrzeży  trawnikowych o wym. 8x30x100 cm.

- Pomiędzy słupami konstrukcyjnymi wykonać balustradę drewnianą wys. 110 cm.  z  desek struganych  szer. min. 14 cm. i gr. min. 4,5 cm. mocowaną  do słupów konstrukcji wsporczej altan. Krawędzie desek naturalne z oflisem nieszparowane.

- Przy budowie altan zastosować znane połączenia ciesielskie, wzmacniane śrubami do drewna gwoździami i klamrami.

- Wnętrze altan wyposażone zostanie w  ławki z oparciem  i stół wolnostojący o konstrukcji drewnianej z drewna iglastego (modrzew, świerk). Blat stołu szer. 80 cm. , siedzisko ławki szer. 40 cm. konstrukcja pełna z desek gr. 5 cm. obustronnie struganych. Wierzchnia  powierzchnia stołu i ławek oszlifowana  papierem ściernym. Krawędzie blatu stołu,  siedzisk i oparć ławek naturalne z oflisem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa stołu czy ławek nie jest dopuszczalna.

- Na zewnętrz altan wykonać ruszt okrągły śr. min. 1,2 m.  z możliwością regulacji  wysokości, konstrukcja rusztu metalowa (rura o śr. min 32 mm.),   oraz palenisko  z utwardzonym podłożem, zwieńczone  po  obwodzie kamieniem lub kostką betonową o średnicy 2,0 m.

Wokół paleniska  zamontować 5 szt. ławek  bez oparcia, długości  ok. 200 cm. z siedziskami  szerokości 30 cm.  z desek struganych gr. min.  5 cm. Podstawa siedzisk ławek z bali okrągłych o śr. 40 cm. Wierzchnia  powierzchnia ławek oszlifowana  papierem ściernym. Krawędzie siedzisk ławek naturalne z oflisem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa ławek nie jest dopuszczalna.

- Całość konstrukcji zaimpregnowana środkiem impregnacyjno-grzybobójczym, np. Drewnochron.

- Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określa  kosztorys inwestorski, rysunki techniczne i przedmiar robót.

Część Nr 4  Budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Nielepkowice

- Przedmiotem zamówienia jest budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Nielepkowice,  na terenie działki oznaczonej nr ewid. 41  o konstrukcji  drewnianej w kształcie regularnego sześcioboku o dł. boku 3,0 m.  i średnicy 6,0 m.  Ściany altany otwarte, posadzka utwardzona z kostki brukowej betonowej, wyposażenie altany w postaci ławek, stołu  i rusztu do grillowania.

- Konstrukcję wsporczą altany stanowią słupy z drewna iglastego (modrzew, świerk) o śr. min. 30  cm. i wys. 2,5 m. impregnowane  preparatem grzybobójczym. Słupy mocowane  do  podłoża za pomocą kotew stalowych zakotwionych w stopach betonowych. Na słupach oparta jest płatew  drewniana o przekroju 20x20 cm. spinającą całość konstrukcji.

- Konstrukcję dachu zaprojektowano z krokwi drewnianych z drewna iglastego (modrzew, świerk) o wym.  7x14 cm.  opartych na płatwiach. Okap dachu wykończyć  deską  obustronnie struganą  gr. min. 12 mm.  przybitą do czoła krokwi i pokrytą  gontem bitumicznym.

- Pokrycie dachu stanowi  pełne deskowanie z desek struganych gr. min.18 mm. ułożone na wpust oraz gont bitumiczny.

- Podłoże pod altany wykonać z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. na podłożu z podsypki cementowo-piaskowej gr. 6 cm.  w obramowaniu z obrzeży  trawnikowych o wym. 8x30x100 cm.

- Pomiędzy słupami konstrukcyjnymi wykonać balustradę drewnianą wys. 110 cm.  z  desek struganych  szer. min. 14 cm. i gr. min. 4,5 cm. mocowaną  do słupów konstrukcji wsporczej altan. Krawędzie desek naturalne z oflisem nieszparowane.

- Przy budowie altan zastosować znane połączenia ciesielskie, wzmacniane śrubami do drewna gwoździami i klamrami.

- Wnętrze altan wyposażone zostanie w  ławki z oparciem  i stół wolnostojący o konstrukcji drewnianej z drewna iglastego (modrzew, świerk). Blat stołu szer. 80 cm. , siedzisko ławki szer. 40 cm. konstrukcja pełna z desek gr. 5 cm. obustronnie struganych. Wierzchnia  powierzchnia stołu i ławek oszlifowana  papierem ściernym. Krawędzie blatu stołu,  siedzisk i oparć ławek naturalne z oflisem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa stołu czy ławek nie jest dopuszczalna.

- Na zewnętrz altan wykonać ruszt okrągły śr. min. 1,2 m.  z możliwością regulacji  wysokości, konstrukcja rusztu metalowa (rura o śr. min 32 mm.),   oraz palenisko  z utwardzonym podłożem, zwieńczone  po  obwodzie kamieniem lub kostką betonową o średnicy 2,0 m.

Wokół paleniska  zamontować 5 szt. ławek  bez oparcia, długości  ok. 200 cm. z siedziskami  szerokości 30 cm.  z desek struganych gr. min.  5 cm. Podstawa siedzisk ławek z bali okrągłych o śr. 40 cm. Wierzchnia  powierzchnia ławek oszlifowana  papierem ściernym. Krawędzie siedzisk ławek naturalne z oflisem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa ławek nie jest dopuszczalna.

- Całość konstrukcji zaimpregnowana środkiem impregnacyjno-grzybobójczym, np. Drewnochron.

- Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określa  kosztorys inwestorski, rysunki techniczne i przedmiar robót.

Część Nr 5  Budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Ryszkowa Wola

- Przedmiotem zamówienia jest budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Ryszkowa Wola,  na terenie działki oznaczonej nr ewid. 77/8  o konstrukcji  drewnianej w kształcie regularnego sześcioboku o dł. boku 3,0 m.  i średnicy 6,0 m.  Ściany altany otwarte, posadzka utwardzona z kostki brukowej betonowej, wyposażenie altany w postaci ławek, stołu  i rusztu do grillowania.

- Konstrukcję wsporczą altany stanowią słupy z drewna iglastego (modrzew, świerk) o śr. min. 30  cm. i wys. 2,5 m. impregnowane  preparatem grzybobójczym. Słupy mocowane  do  podłoża za pomocą kotew stalowych zakotwionych w stopach betonowych. Na słupach oparta jest płatew  drewniana o przekroju 20x20 cm. spinającą całość konstrukcji.

- Konstrukcję dachu zaprojektowano z krokwi drewnianych z drewna iglastego (modrzew, świerk) o wym.  7x14 cm.  opartych na płatwiach. Okap dachu wykończyć  deską  obustronnie struganą  gr. min. 12 mm.  przybitą do czoła krokwi i pokrytą  gontem bitumicznym.

- Pokrycie dachu stanowi  pełne deskowanie z desek struganych gr. min.18 mm. ułożone na wpust oraz gont bitumiczny.

- Podłoże pod altany wykonać z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. na podłożu z podsypki cementowo-piaskowej gr. 6 cm.  w obramowaniu z obrzeży  trawnikowych o wym. 8x30x100 cm.

- Pomiędzy słupami konstrukcyjnymi wykonać balustradę drewnianą wys. 110 cm.  z  desek struganych  szer. min. 14 cm. i gr. min. 4,5 cm. mocowaną  do słupów konstrukcji wsporczej altan. Krawędzie desek naturalne z oflisem nieszparowane.

- Przy budowie altan zastosować znane połączenia ciesielskie, wzmacniane śrubami do drewna gwoździami i klamrami.

- Wnętrze altan wyposażone zostanie w  ławki z oparciem  i stół wolnostojący o konstrukcji drewnianej z drewna iglastego (modrzew, świerk). Blat stołu szer. 80 cm. , siedzisko ławki szer. 40 cm. konstrukcja pełna z desek gr. 5 cm. obustronnie struganych. Wierzchnia  powierzchnia stołu i ławek oszlifowana  papierem ściernym. Krawędzie blatu stołu,  siedzisk i oparć ławek naturalne z oflisem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa stołu czy ławek nie jest dopuszczalna.

- Na zewnętrz altan wykonać ruszt okrągły śr. min. 1,2 m.  z możliwością regulacji  wysokości, konstrukcja rusztu metalowa (rura o śr. min 32 mm.),   oraz palenisko  z utwardzonym podłożem, zwieńczone  po  obwodzie kamieniem lub kostką betonową o średnicy 2,0 m.

Wokół paleniska  zamontować 5 szt. ławek  bez oparcia, długości  ok. 200 cm. z siedziskami  szerokości 30 cm.  z desek struganych gr. min.  5 cm. Podstawa siedzisk ławek z bali okrągłych o śr. 40 cm. Wierzchnia  powierzchnia ławek oszlifowana  papierem ściernym. Krawędzie siedzisk ławek naturalne z oflisem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa ławek nie jest dopuszczalna.

- Całość konstrukcji zaimpregnowana środkiem impregnacyjno-grzybobójczym, np. Drewnochron.

- Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określa  kosztorys inwestorski, rysunki techniczne i przedmiar robót.

Część Nr 6  Budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Wiązownica

- Przedmiotem zamówienia jest budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Wiązownica,  na terenie działki oznaczonej nr ewid. 1530/1  o konstrukcji  drewnianej w kształcie regularnego sześcioboku o dł. boku 3,0 m.  i średnicy 6,0 m.  Ściany altany otwarte, posadzka utwardzona z kostki brukowej betonowej, wyposażenie altany w postaci ławek, stołu  i rusztu do grillowania.

- Konstrukcję wsporczą altany stanowią słupy z drewna iglastego (modrzew, świerk) o śr. min. 30  cm. i wys. 2,5 m. impregnowane  preparatem grzybobójczym. Słupy mocowane  do  podłoża za pomocą kotew stalowych zakotwionych w stopach betonowych. Na słupach oparta jest płatew  drewniana o przekroju 20x20 cm. spinającą całość konstrukcji.

- Konstrukcję dachu zaprojektowano z krokwi drewnianych z drewna iglastego (modrzew, świerk) o wym.  7x14 cm.  opartych na płatwiach. Okap dachu wykończyć  deską  obustronnie struganą  gr. min. 12 mm.  przybitą do czoła krokwi i pokrytą  gontem bitumicznym.

- Pokrycie dachu stanowi  pełne deskowanie z desek struganych gr. min.18 mm. ułożone na wpust oraz gont bitumiczny.

- Podłoże pod altany wykonać z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. na podłożu z podsypki cementowo-piaskowej gr. 6 cm.  w obramowaniu z obrzeży  trawnikowych o wym. 8x30x100 cm.

- Pomiędzy słupami konstrukcyjnymi wykonać balustradę drewnianą wys. 110 cm.  z  desek struganych  szer. min. 14 cm. i gr. min. 4,5 cm. mocowaną  do słupów konstrukcji wsporczej altan. Krawędzie desek naturalne z oflisem nieszparowane.

- Przy budowie altan zastosować znane połączenia ciesielskie, wzmacniane śrubami do drewna gwoździami i klamrami.

- Wnętrze altan wyposażone zostanie w  ławki z oparciem  i stół wolnostojący o konstrukcji drewnianej z drewna iglastego (modrzew, świerk). Blat stołu szer. 80 cm. , siedzisko ławki szer. 40 cm. konstrukcja pełna z desek gr. 5 cm. obustronnie struganych. Wierzchnia  powierzchnia stołu i ławek oszlifowana  papierem ściernym. Krawędzie blatu stołu,  siedzisk i oparć ławek naturalne z oflisem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa stołu czy ławek nie jest dopuszczalna.

- Na zewnętrz altan wykonać ruszt okrągły śr. min. 1,2 m.  z możliwością regulacji  wysokości, konstrukcja rusztu metalowa (rura o śr. min 32 mm.),   oraz palenisko  z utwardzonym podłożem, zwieńczone  po  obwodzie kamieniem lub kostką betonową o średnicy 2,0 m.

Wokół paleniska  zamontować 5 szt. ławek  bez oparcia, długości  ok. 200 cm. z siedziskami  szerokości 30 cm.  z desek struganych gr. min.  5 cm. Podstawa siedzisk ławek z bali okrągłych o śr. 40 cm. Wierzchnia  powierzchnia ławek oszlifowana  papierem ściernym. Krawędzie siedzisk ławek naturalne z oflisem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa ławek nie jest dopuszczalna.

- Całość konstrukcji zaimpregnowana środkiem impregnacyjno-grzybobójczym, np. Drewnochron.

- Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określa  kosztorys inwestorski, rysunki techniczne i przedmiar robót.

Część Nr 7  Budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Surmaczówka

- Przedmiotem zamówienia jest budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Surmaczówka,  na terenie działki oznaczonej nr ewid. 277  o konstrukcji  drewnianej w kształcie regularnego sześcioboku o dł. boku 3,0 m.  i średnicy 6,0 m.  Ściany altany otwarte, posadzka utwardzona z kostki brukowej betonowej, wyposażenie altany w postaci ławek, stołu  i rusztu do grillowania.

- Konstrukcję wsporczą altany stanowią słupy z drewna iglastego (modrzew, świerk) o śr. min. 30  cm. i wys. 2,5 m. impregnowane  preparatem grzybobójczym. Słupy mocowane  do  podłoża za pomocą kotew stalowych zakotwionych w stopach betonowych. Na słupach oparta jest płatew  drewniana o przekroju 20x20 cm. spinającą całość konstrukcji.

- Konstrukcję dachu zaprojektowano z krokwi drewnianych z drewna iglastego (modrzew, świerk) o wym.  7x14 cm.  opartych na płatwiach. Okap dachu wykończyć  deską  obustronnie struganą  gr. min. 12 mm.  przybitą do czoła krokwi i pokrytą  gontem bitumicznym.

- Pokrycie dachu stanowi  pełne deskowanie z desek struganych gr. min.18 mm. ułożone na wpust oraz gont bitumiczny.

- Podłoże pod altany wykonać z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. na podłożu z podsypki cementowo-piaskowej gr. 6 cm.  w obramowaniu z obrzeży  trawnikowych o wym. 8x30x100 cm.

- Pomiędzy słupami konstrukcyjnymi wykonać balustradę drewnianą wys. 110 cm.  z  desek struganych  szer. min. 14 cm. i gr. min. 4,5 cm. mocowaną  do słupów konstrukcji wsporczej altan. Krawędzie desek naturalne z oflisem nieszparowane.

- Przy budowie altan zastosować znane połączenia ciesielskie, wzmacniane śrubami do drewna gwoździami i klamrami.

- Wnętrze altan wyposażone zostanie w  ławki z oparciem  i stół wolnostojący o konstrukcji drewnianej z drewna iglastego (modrzew, świerk). Blat stołu szer. 80 cm. , siedzisko ławki szer. 40 cm. konstrukcja pełna z desek gr. 5 cm. obustronnie struganych. Wierzchnia  powierzchnia stołu i ławek oszlifowana  papierem ściernym. Krawędzie blatu stołu,  siedzisk i oparć ławek naturalne z oflisem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa stołu czy ławek nie jest dopuszczalna.

- Na zewnętrz altan wykonać ruszt okrągły śr. min. 1,2 m.  z możliwością regulacji  wysokości, konstrukcja rusztu metalowa (rura o śr. min 32 mm.),   oraz palenisko  z utwardzonym podłożem, zwieńczone  po  obwodzie kamieniem lub kostką betonową o średnicy 2,0 m.

Wokół paleniska  zamontować 5 szt. ławek  bez oparcia, długości  ok. 200 cm. z siedziskami  szerokości 30 cm.  z desek struganych gr. min.  5 cm. Podstawa siedzisk ławek z bali okrągłych o śr. 40 cm. Wierzchnia  powierzchnia ławek oszlifowana  papierem ściernym. Krawędzie siedzisk ławek naturalne z oflisem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa ławek nie jest dopuszczalna.

- Całość konstrukcji zaimpregnowana środkiem impregnacyjno-grzybobójczym, np. Drewnochron.

- Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określa  kosztorys inwestorski, rysunki techniczne i przedmiar robót.

13. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane dostawy wynosi 24 miesięcy, od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu końcowego, chyba że wykonawca zaoferował dłuższy okres  gwarancji i rękojmi.

14.  Podstawowe obowiązki i warunki  wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia:

- wykonawca  jest odpowiedzialny za jakość wykonanych dostaw i robót. Do wbudowania mogą być użyte tylko i wyłącznie materiały i urządzenia nowe, posiadające stosowne certyfikaty bezpieczeństwa.

- lokalizację podziemnych elementów sieci w obrębie prowadzonych prac ziemnych należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie, należy je zabezpieczyć i powiadomić właściciela urządzeń.

- w przypadku uszkodzenia istniejących mediów,  Wykonawca będzie  zobowiązany do naprawienia szkód, lub wyrównania strat, na podstawie kalkulacji powykonawczej sporządzonej przez poszkodowanego użytkownika bądź Właściciela.

- w cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, utylizacji i składowania odpadów.

- wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne,  swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy.

- wykonawca ma obowiązek zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu umowy i uczestniczyć w odbiorze.

- o zakończeniu robót i zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności:

15. 	Jeżeli w projekcie budowlanym, projektach branżowych, specyfikacji technicznej, opisie przedmiotu zamówienia lub w Projekcie Zagospodarowania Terenu Zamawiający użył normy, aprobaty, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1 - 3 ustawy Pzp, należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ oraz dokumentacji technicznej. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania "lub równoważna".

Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załącznik do SIWZ wskazano w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych.

Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego.

Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem "minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.

Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt/ jego źródło przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń „równoważnych” zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

§ 2. Terminy wykonania umowy

1. Termin rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazaniu Wykonawcy terenu robót.

2.	Termin zakończenia realizacji zamówienia, zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy, złożonym w ofercie:  do dnia 20.10.2019 r. – wszystkie części zamówienia.

§ 3. Obowiązki Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót  w terminie do 3 dni licząc od dnia podpisania umowy;

- odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

- terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane dostawy.

§ 4. Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) 	przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

2) 		wykonania przedmiotu umowy zgodnie z  wymaganiami określonymi w  projekcie technicznym;

3) 		ponoszenia opłat za korzystanie z mediów oraz zapewnienia na własny  koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

4) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

- ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2017, poz. 519 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2017, poz. 1987 z późn. zm.).

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

5) 	ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót i dostaw na  terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z realizowanym zamówieniem;

6)	terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy;

7) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

8) 	ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z realizacją zamówienia,    w tym także   ruchem pojazdów;

9)	dostarczenia niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego przedmiotu  niniejszej umowy (jeżeli dotyczy),

10) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie            i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

11) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

12) 	usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

13) 	ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

14) 	niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

15)  przestrzegania zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.

§ 5. Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. 	Za wykonanie  przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy  strony   ustalają łączne  wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie ……………. zł.  (słownie: ……………………………………………………………………………………………), w tym, z podziałem na poszczególne części:

- cześć nr 1  w wysokości ………….. zł. (słownie: ………………………………………………)

- cześć nr 2  w wysokości ………….. zł. (słownie: ………………………………………………),

- cześć nr 3  w wysokości ………….. zł. (słownie: ………………………………………………),

- cześć nr 4  w wysokości ………….. zł. (słownie: ………………………………………………),

- cześć nr 5  w wysokości ………….. zł. (słownie: ………………………………………………),

- cześć nr 6  w wysokości ………….. zł. (słownie: ………………………………………………),

- cześć nr 7  w wysokości ………….. zł. (słownie: ………………………………………………),

2. 	Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

3. 	Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. 	Wykonawca oświadczam że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

5. 	Dopuszcza się możliwość częściowego rozliczenia pomiędzy stronami za wykonane roboty, na podstawie faktur zatwierdzonych przez Zamawiającego i wystawionych przez Wykonawcę na podstawie zatwierdzonego protokołu częściowego odbioru robót.

6. 	Protokół częściowego odbioru robót sporządzony zostanie przez Wykonawcę, na podstawie elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych, które przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy, po podpisaniu protokołu przez inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli jest powołany) i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

7. 	W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcom faktura Wykonawcy musi zawierać w swej treści informację o wysokości kwoty należnej Podwykonawcom.

8. 	Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy,   w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru  zrealizowanych robót.

9. 	Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

10. Ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym, nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.

11.   Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r.  o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 62) Gmina Wiązownica informuje, że zgodnie z ww. przepisami oraz wydanym Zarządzeniem nr 62/2018  Wójta Gminy Wiązownica z dnia 29.06.2018 r. płatności za dostarczone towary i usługi będzie płacić z zastosowaniem procedury MPP ( dotyczy to dostarczonych towarów i usług od kwoty 10 000 zł. brutto).

12. Strony umowy wyrażają zgodę na wystawianie i otrzymywanie faktur oraz korekt faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem platformy PEF na adres skrzynki PEPPOL nr 7922031567. Wystawiając fakturę  należy posługiwać się nadanym przez zamawiającego numerem postępowania.

§ 6. Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

  - Odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie części robót,

  - Odbiór końcowy.

- Odbiory częściowe dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli został powołany) oraz zamawiającego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli został powołany) i zamawiającego.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie lub drogą elektroniczną.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

  - dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane,

  - pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę zawiadomienia złożonego do  Zamawiającego, o wykonaniu wszystkich części zamówienia, o ile roboty zostały wykonane i  odebrane.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 7 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego w kwocie …………………. zł.  (……………………………………………………………………..)  dla wszystkich części umowy w formie przewidzianej w ustawie Pzp. tj. …………………………………...

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1)	70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonanego;

2)	30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 8 Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),

    - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1,

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Za zwłokę w płatnościach za wystawione faktury – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w płatnościach.

  - Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia netto za        przedmiot umowy.

  - Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

§ 9 Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni – w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 14- dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie;

- Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru - w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru;

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 10 Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca zgodnie z ofertą przetargową, przedmiot zamówienia wykona samodzielnie/ z udziałem podwykonawców.

# Wykonawca robót, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo,  zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

# Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

- Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 11 Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi

1.   Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres ……….. miesięcy od dnia odebrania  przez Zamawiającego przedmiotu umowy  i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

2.    Strony ustalają, że okres rękojmi za wady  równa się okresowi udzielonej gwarancji jakości na

wykonane dostawy i roboty budowlane.

- W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad           i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 12 Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności  muszą być dokonane w formie pisemnej.

- Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp. przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, sposobu realizacji robót budowlanych i terminu realizacji zamówienia       w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności:

1)	zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie robót zgodnie z   dokumentacją, przepisami i obowiązującymi normami, przeprowadzenia prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów, tj. długotrwałe opady deszczu lub spadek temperatur powietrza, jeżeli konieczność wykonania tych prac w tym czasie nie wynikała  z okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,

2) 	zmiany spowodowane koniecznością wykonania  zamówień dodatkowych lub zamiennych, które wstrzymują lub mają wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy,

3) zmiany spowodowane klęskami  żywiołowymi, przez co rozumie się  zjawiska naturalne  związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe  upały, pożary itp.

4) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.  z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę,

5) zmiany spowodowane opóźnienie w stosunku do zapisów umowy w terminie przekazania  wykonawcy  terenu budowy oraz dokumentacji budowlanej,

6)  wstrzymania robót przez Zamawiającego,

7) 	konieczności zrealizowania przedmiotu umowy lub jego  części przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych wskazanych w dokumentacji, a wynikających z wad dokumentacji projektowej, gdyby zastosowanie  przewidzianych w projekcie rozwiązań groziło nieterminowym lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

8) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, wykopalisk archeologicznych, niewypałów niezinwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych sieci, instalacji lub obiektów, które skutkować mogą  nieterminowym wykonaniem  lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

9) z powodu działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy żadnej ze stron umowy,

10) zmiana obowiązującej stawki VAT,

11) 	ograniczenia  zakresu robót objętych zamówieniem z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia, jeżeli okaże się , że niektóre elementy robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego, przy czym rozliczenie wyłączonych elementów dostaw nastąpi na podstawie   kosztorysu ofertowego wykonawcy,

12) 	zmiany podwykonawców, niewymienionym w ofercie, którym wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia, jeżeli taka zmiana zostanie zaakceptowana przez zamawiającego.

§ 13 Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r.  poz. 1986), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r, poz. 1202 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,

- SIWZ, dokumentacja projektowa

# Zamawiający								Wykonawca